Phụ lục II

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU CHO CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHO CỐNG

(Kèm theo Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Chu kỳ bảo dưỡng công trình máy đóng mở

- Bảo dưỡng định kỳ: 02 lần/năm.

- Bảo dưỡng bổ sung: dầu nhờn 12 lần/năm; mỡ 4 lần/năm.

2. Định mức chi tiết cho mỗi lần bảo dưỡng máy đóng mở

Đơn vị tính: lần

| Mã hiệu | Loại máy đóng mở | Vật tư tiêu hao | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Định kỳ | Bổ sung | Cả năm |
| TL2.01.01 | V0, V1 | Dầu nhờn | lít | 0,25 | 0,02 | 0,74 |
|  |  | Dầu Diezel | lít | 1,20 |  | 2,40 |
|  |  | Mỡ các loại | kg | 0,50 | 0,03 | 1,12 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 1,50 |  | 3,0 |
| TL2.01.02 | V10 | Dầu nhờn | lít | 0,80 | 0,10 | 2,80 |
|  |  | Dầu Diezel | lít | 2,75 |  | 5,50 |
|  |  | Mỡ các loại | kg | 1,50 | 0,12 | 3,48 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 3,25 |  | 6,50 |
| TL2.01.03 | Tự động (BxH) = (1,4x2,5)m | Dầu nhờn | lít | 0,45 | 0,05 | 1,50 |
|  |  | Dầu Diezel | lít | 2,25 |  | 4,50 |
|  |  | Mỡ các loại | kg | 1,00 | 0,08 | 2,32 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,25 |  | 4,50 |
| TL2.01.04 | Tự động (BxH) = (3,0x3,0)m | Dầu nhờn | lít | 1,00 | 0,10 | 3,20 |
|  |  | Dầu Diezel | lít | 3,00 |  | 6,00 |
|  |  | Mỡ các loại | kg | 1,60 | 0,15 | 3,80 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 3,50 |  | 7,00 |
| TL2.01.05 | Tời quay tay | Dầu nhờn | lít | 0,08 | 0,02 | 0,40 |
|  |  | Dầu Diezel | lít | 2,50 |  | 5,00 |
|  |  | Mỡ các loại | kg | 2,25 | 0,10 | 4,90 |
|  |  | Giẻ lau | kg | 2,75 |  | 5,50 |

Ghi chú:

- Máy đóng mở cửa cống V0 có thông số cơ bản: Sức nâng Q= 300-500kg; Đường kính trục vít (từ Þ30 đến Þ36);

- Máy đóng mở cửa cống V1 có thông số cơ bản: Sức nâng Q= 500-800kg; Đường kính trục vít (từ Þ36 đến Þ45);

- Máy đóng mở cửa cống V10 (gồm: máy đóng mở kiểu vít V10, ổ khóa V10, Vít nâng V10) có sức nâng Q=10.000kg.

- Cửa cống tự động (BxH) = (1,4x2,5)m có máy có lực đóng mở từ 3 đến 5 tấn (V3 đến V5); Cửa cống tự động (BxH) = (3,0x3,0)m có máy có lực đóng mở từ 6 đến 10 tấn (V6 đến V10);

- Tời quay tay áp dụng đối với máy đóng mở kiểu cáp có sức nâng từ 3 đến 5 tấn.