PHỤ LỤC I

(Kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bảng 1. Giới hạn hoạt độ phóng xạ đối với kiện miễn trừ

| Trạng thái vật lý của vật liệu phóng xạ trong kiện | Thiết bị hoặc vật phẩm chứa chất phóng xạ (*) | Vật liệu phóng xạ |
| --- | --- | --- |
|  | Giới hạn hoạt độ -phóng xạ (TBq) đối với thiết bị hoặc vật phẩm | Giới hạn hoạt độ phóng xạ (TBq) đối với kiện | Giới hạn hoạt độ phóng xạ (TBq) đối với kiện |
| Rắn: |  |  |  |
| - Dạng đặc biệt | 10-2 A1 | A1 | 10-3 A1 |
| - Dạng khác | 10-2 A2 | A2 | 10-3 A2 |
| Lỏng | 10-3 A2 | 10-1 A2 | 10-4 A2 |
| Khí: |  |  |  |
| - Triti | 2 x 10-2 A2 | 2 x 10-1 A2 | 2 x 10-2 A2 |
| - Dạng đặc biệt | 10-3 A1 | 10-2 A1 | 10-3 A1 |
| - Dạng khác | 10-3 A2 | 10-2 A2 | 10-3 A2 |

* Chất phóng xạ được chứa trong thiết bị hoặc vật phẩm hoặc chất phóng xạ là một bộ phận của chúng như đồng hồ đeo tay, thiết bị điện tử...

Bảng 2. Giới hạn khối lượng vật liệu phân hạch đối với kiện miễn trừ

| Vật liệu phân hạch | Khối lượng vật liệu phân hạch (g) trộn với chất có mật độ hyđrô trung bình nhỏ hơn hoặc bằng nước | Khối lượng vật liệu phân hạch (g) trộn với chất có mật độ hyđrô trung bình lớn hơn nước |
| --- | --- | --- |
| Urani 235 (X) | 400 | 290 |
| Vật liệu phân hạch khác (Y) | 250 | 180 |

Bảng 3. Quy định đối với kiện công nghiệp chứa LSA và SCO

| Vật liệu phóng xạ | Kiện công nghiệp |
| --- | --- |
|  | Sử dụng độc quyền | Không sử dụng độc quyền |
| LSA-I |  |  |
| - Rắn(*) | Loại I (IP-1) | Loại I (IP-1) |
| -Lỏng | Loại I (IP-1) | Loại II (IP-2) |
| LSA-II |  |  |
| - Rắn | Loại II (IP-2) | Loại II (IP-2) |
| - Lỏng và khí | Loại II (IP-2) | Loại III (EP-3) |
| LSA-III | Loại II (IP-2) | Loại III (IP-3) |
| SCO-I | Loại I (IP-1) | Loại I (IP-1) |
| SCO-II | Loại II (IP-2) | Loại II (IP-2) |

Bảng 4. Giới hạn hoạt độ của phương tiện vận chuyển vật liệu LSA và SCO chứa trong kiện công nghỉệp

| Tính chất của vật liệu phóng xạ | Giới hạn hoạt độ phóng xạ (TBq) của phương tiện vận chuyển (trừ tàu thủy nội địa) | Giới hạn hoạt động phóng xạ (TBq) của ngắn tàu thủy |
| --- | --- | --- |
| LSA-I | Không bị giới hạn | Không bị giới hạn |
| LSA-II và LSA-III rắn không cháy được | Không bị giới hạn | 100 A2 |
| LSA-II vàLSA-III dạng rắn cháy được và tất cả dạng lỏng và khí | 100 A2 | 10 A2 |
| SCO | 100 A2 | 10 A2 |

Bảng 5. Hệ số để xác định TI đối với côngtenơ

| Kích thước | Hệ số |
| --- | --- |
| Kích thước ≤ 1 (m2) | 1 |
| 1 (m2) < Kích thước ≤ 5 (m2) | 2 |
| 5 (m2) < Kích thước ≤ 20 (m2) | 3 |
| Kích thước > 20 (m2) | 10 |

(*) Đo ở tiết diện ngang lớn nhất

Bảng 6. Phân hạng kiện và bao bì

| Điều kiện | Hạng |
| --- | --- |
| Chỉ số vận chuyển (TI) | Suất liều bức xạ tại điểm bất kỳ trên bề mặt ngoài kiện |  |
| 0 (*) | Không lớn hơn 5 ((Sv/h) | I-TRẮNG |
| 0 < TI ≤ 1 | Lớn hơn 5 ((Sv/h) nhưng không lớn hơn 0,5 (mSv/h) | II-VÀNG |
| 1 < TI ≤ 10 | Lớn hơn 0,5 (mSv/h) nhưng không lớn hơn 2 (mSv/h) | III-VÀNG |
| 10 <TI | Lớn hơn 2 (mSv/h) nhưng không lớn hơn 10 (mSv/h) | III-VÀNG (**) |

(*) Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 24 Thông tư này, nếu TI nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 thì được coi như bằng 0

(**) Chỉ đối với sự vận chuyển sử dụng độc quyền.

Bảng 7. Tên dùng trong vận chuyển (trích từ bảng mã số Liên hợp quốc)

| Số UN | Tên dùng trong vận chuyển và giải thích |
| --- | --- |
| Kiện miễn trừ |
| 2908 | Vật liệu phóng xạ, kiện miễn trừ - bao bì rỗng |
| 2909 | Vật liệu phóng xạ, kiện miễn trừ - vật phẩm sản xuất từ uran tự nhiên hoặc urani nghèo hoặc thori tự nhiên |
| 2910 | Vật liệu phóng xạ, kiện miễn trừ - lượng vật liệu phóng xạ bị giới hạn |
| 2911 | Vật liệu phóng xạ, kiện miễn trừ - thiết bị hoặc vật phẩm |
| Vật liệu phóng xạ hoạt độ riêng thấp |
| 2912 | Vật liệu phóng xạ, hoạt độ riêng thấp (LSA-I), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3321 | Vật liệu phóng xạ, hoạt độ riêng thấp (LSA-II), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3322 | Vật liệu phóng xạ, hoạt độ riêng thấp (LSA-III), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3324 | Vật liệu phóng xạ, hoạt độ riêng thấp (LSA-II), phân hạch |
| 3325 | Vật liệu phóng xạ, hoạt độ riêng thấp (LSA-III), phân hạch |
| Vật nhiễm bẩn bề mặt |
| 2913 | Vật liệu phóng xạ, vật nhiễm bẩn bề mặt (SCO-I hoặc SCO-II), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3326 | Vật liệu phóng xạ, vật nhiễm bẩn bề mặt (SCO-I hoặc SCO-II), phân hạch |
| Kiện loại A |
| 2915 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại A - không phải dạng đặc biệt, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3327 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại A, phân hạch, không phải dạng đặc biệt |
| 3332 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại A - dạng đặc biệt, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3333 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại A, dạng đặc biệt, phân hạch |
| Kiện loại B |
| 2916 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại B(U), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 2917 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại B(M), không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3328 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại B(U), phân hạch |
| 3329 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại B(M), phân hạch |
| Kiện loại C |
| 3323 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại C, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3330 | Vật liệu phóng xạ, kiện loại C, phân hạch |
| Phê duyệt đặc biệt |
| 2919 | Vật liệu phóng xạ, phê duyệt đặc biệt, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |
| 3331 | Vật liệu phóng xạ, phê duyệt đặc biệt, phân hạch |
| Vật liệu urani hexa florua |
| 2977 | Vật liệu phóng xạ, UF6, phân hạch |
| 2978 | Vật liệu phóng xạ, UF6, không phân hạch hoặc phân hạch miễn trừ |

Bảng 8. Giới hạn TI đối với côngtenơ và phương tiện vận chuyển không sử dụng độc quyền

| Loại côngtenơ hoặc phương tiện vận chuyển | Giới hạn tổng TI trong côngtenơ hoặc phương tiện vận chuyển |
| --- | --- |
| Côngtenơ nhỏ | 50 |
| Côngtenơ lớn | 50 |
| Ô tô, tàu hỏa | 50 |
| Máy bay |  |
| - Máy bay chở khách | 50 |
| - Máy bay chở hàng | 200 |
| Tàu thủy nội địa | 50 |
| Tàu biển |  |
| Hầm tàu, khoang, phần boong được khoanh: |  |
| - Nhiều kiện, nhiều côngtenơ nhỏ | 50 |
| - Nhiêu côngtenơ lớn | 200 |
| Toàn tàu: |  |
| - Nhiều kiện, nhiều côngtenơ nhỏ | 200 |
| - Nhiều côngtenơ lớn | Không bị giới hạn |

Bảng 9. Giới hạn CSI đối với côngtenơ và phương tiện vận chuyển chứa vật liệu phân hạch

| Loại côngtenơ hoặc phương tiện vận chuyển | Giới hạn tổng CSI đối với côngtenơ hoặc phương tiện vận chuyển |
| --- | --- |
|  | Không sử dụng độc quyền | Sử dụng độc quyền |
| Côngtenơ nhỏ | 50 | Không áp dụng |
| Côngtenơ lớn | 50 | 100 |
| Ô tô, tàu hỏa | 50 | 100 |
| Máy bay |  |  |
| - Máy bay chở khách | 50 | Không áp dụng |
| - Máy bay chở hàng | 50 | 100 |
| Tàu thủy nội địa | 50 | 100 |
| Tàu biển |  |  |
| Hầm tàu, khoang, phần boong được khoanh: |  |  |
| - Nhiều kiện, nhiều côngtenơ nhỏ | 50 | 100 |
| - Nhiều côngtenơ lớn | 50 | 100 |
| Toàn tàu: |  |  |
| - Nhiều kiện, nhiều côngtenơ nhỏ | 200 | 200 |
| - Nhiều côngtenơ lớn | Không bị giới hạn (*) | Không bị giới hạn (**) |

(*) Lô hàng được sắp xếp sao cho tổng CSI của mỗi nhóm không vượt quá 50 và các nhóm được sắp xếp cách nhau ít nhất 6 (m).

(**) Lô hàng được sắp xếp sao cho tổng CSI của mỗi nhóm không vượt quá 100 và các nhóm được sắp xếp cách nhau ít nhất 6 (m).

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Hình 1. Dấu hiệu cảnh báo bức xạ.

Bán kính tối thiểu X của đường tròn trung tâm là 4 (mm).

Hình 2. Nhãn I-TRẮNG: nền màu trắng, dấu hiệu cảnh báo bức xạ màu đen, chữ màu đen, chữ I màu đỏ, kích thước mỗi chiều tối thiểu 100 (mm).

Hình 3. Nhãn II-VÀNG: nửa trên nền màu vàng, nửa dưới nền màu trắng, dấu hiệu cảnh báo bức xạ màu đen, chữ màu đen, chữ II màu đỏ, kích thước mỗi chiều tối thiểu 100 (mm).

Hình 4. Nhãn III-VÀNG: nửa trên nền màu vàng, nửa dưới nền màu trắng, dấu hiệu cảnh báo bức xạ màu đen, chữ màu đen, chữ III màu đỏ, kích thước mỗi chiều tối thiểu 100 (mm).

Hình 5. Nhãn cảnh báo phóng xạ: nửa trên nền màu vàng, nửa dưới nền màu trắng, dấu hiệu cảnh báo bức xạ màu đen, chữ màu đen, kích thước mỗi chiều tổi thiểu 250 (mm).

Hình 6. Nhãn chỉ số an toàn tới hạn: nền màu đen trắng, kích thước mỗi chiều tối thiểu 100 (mm).

PHỤ LỤC III

(Kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bảng 1. Đơn vị đo

| Đại lượng | Tên đơn vị | Ký hiệu đơn vị |
| --- | --- | --- |
| khối lượng | Gam | g |
| chiều dài | Mét | m |
| diện tích | mét vuông | m2 |
| thể tích | mét khối | m3 |
|  | Lít | L |
| thời gian | giờ | h |
|  | Ngày | d |
|  | Năm | y |
| thông lượng nhiệt | oát trên mét vuông | W/m2 |
| hoạt độ phóng xạ | Becơren | Bq |
| hoạt độ riêng vật liệu phóng xạ | becơren trên gam | Bq/g |
| mật độ hoạt độ phóng xạ | becơren trên mét vuông | Bq/m2 |
| nồng độ hoạt độ phóng xạ | becơren trên lít | Bq/L |
| liều bức xạ | Sivơ | Sv |
| suất liều bức xạ | sivơ trên giờ | Sv/h |

Bảng 2. Tên, ký hiệu của tiền tố và thừa số quy đổi trong đơn vị đo

| Tên | Ký hiệu | Thừa số quy đổi |
| --- | --- | --- |
| tera | T | 1012 |
| mega | M | 106 |
| kilô | k | 103 |
| centi | c | 10-2 |
| mili | m | 10-3 |
| micrô | ( | 10-6 |