Các Phụ lục kèm theo Quyết định số  33 / 2007/QĐ-BCN ngày 26  tháng 7 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về Quy hoạch cromit, mangan

Phụ lục I – Bảng 1: Thống kê trữ lượng quặng  cromit Việt Nam đến cấp C2 (ngàn tấn)

| TT | Tên mỏ | Mức độ | A | B | C1 | C2 | Tổng | Ni | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cromit Cổ Định | TD | 287,8 | 3.180,14 | 11.335,70 | 5.980,68 | 20.784,32 | 3.067,02 | 271,29 |
| 2 | Mậu Lâm | ĐG | - | - | 46,50 | 39,16 | 85,66 | 5,34 | 0,91 |
| 3 | Bãi Áng | ĐG | - | - | - | 102,96 | 102,96 | 4,51 | 10,88 |
| Tổng cộng |  | 287,8 | 3.180,14 | 11.382,20 | 6.122,80 | 20.972,94 | 3.076,87 | 283,08 |

Phụ lục I - Bảng 2: Thành phần hoá học trung bình quặng cromit

| Nguyên tố | Cr2O3 | Ni | Co | Ti | SiO2 | Al2O3 | MgO | Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng (%) | 2,83-4,9 | 0,384-0,638 | 0,035-0,059 | 0,42-0,89 | 31,3-42,3 | 2,66-6,14 | 4,18-16,12 | 15,53-35,38 |

Phụ Lục I –  Bảng 3: Tổng hợp trữ lượng quặng mangan Việt Nam

| TT | Tên mỏ, điểm quặng | Mức độ nghiên cứu | Hàm lượng trung bình %Mn | Trữ lượng và TNDB (ngàn tấn) | Tổng (ngàn tấn) | Cơ sở tài liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | C1 | C2 |  |  |  |
| Vùng quặng Hà Giang |  |  |  |  | 16,00 | 16,0 |  |  |
| 1 | Bản Xám | TK | 28,0 |  |  | 16,00 | 16,0 | Không nộp lưu | Quặng gốc |
| Vùng quặng Cao Bằng |  |  | 409,03 | 1.289,82 | 2.355,86 | 4.054,71 |  |  |
| 2 | Bản Mặc | Đánh giá | 20,0 |  |  | 30,52 | 30,52 | M.13 | Quặng gốc |
| 3 | Nộc Cu | Đánh giá | 19,0 |  |  | 420,72 | 420,72 | M.24 |  |
| 4 | Hat Pan | Đánh giá | 25,0 |  |  | 198,68 | 198,68 |  |  |
| 5 | Cốc Phát (Mã Phục) | Đánh giá | 35,5 |  |  | 30,71 | 30,71 |  |  |
| 6 | Lũng Riếc (Mã Phục) | Đánh giá | 34,0 |  |  | 34,75 | 34,75 |  |  |
| 7 | Lũng Luông | TKTM | 25,6 |  | 342,10 | 323,23 | 665,33 | M.10 | Quặng gốc+ sa khoáng |
| 8 | Tốc Tát | TDTM | 29,9 | 409,03 | 808,16 | 62,12 | 1279,31 | M.9 |  |
| 9 | Roỏng Tháy | Đánh giá | 23,5 |  | 120,58 | 463,10 | 583,68 | M.7 |  |
| 10 | Bản Khuông | Đánh giá | 29,5 |  |  | 728,76 | 728,76 | M.22 |  |
| 11 | Lũng Phẩy | Đánh giá | 46,0 |  | 6,17 | 3,27 | 9,44 | M.11 | Sa khoáng |
| 12 | Khưa Khoang | Đánh giá | 35,0 |  | 12,81 | 60,00 | 72,81 | M.13 | Q. gốc |
| Vùng Tuyên Quang |  |  |  | 110,94 | 55,21 | 166,15 |  |  |
| 13 | Phiêng Lang | Đánh giá | 19,0 |  | 23,69 | 19,75 | 43,44 | M.21 | Quặng gốc |
| 14 | Nà Pết | TD | 25,5 |  | 87,25 | 27,00 | 114,25 | M.14 |  |
| 15 | Làng Bài | Tìm kiếm | 20,0 |  |  | 8,46 | 8,46 | M.16 |  |
| Vùng Nghệ An – Quảng Bình |  |  |  | 23,50 | 126,02 | 149,52 |  |  |
| 16 | Nam Tân | Tìm kiếm | 18,0 |  | 13,09 | 4,00 | 17,09 | M.23 | Quặng sắt – mangan |
| 17 | Hoa Sen - Đập Bể | Tìm kiếm | 25,0 |  | 10,41 | 23,65 | 34,06 | M.23 |  |
| 18 | Đức Lập (Núi Bạc) | Đánh giá | 20,0 |  |  | 70,70 | 70,70 | M.18 |  |
| 19 | Thượng Lộc |  | 22,0 |  |  | 27,67 | 27,67 | M.17 |  |
|  |  | Cộng: |  | 409,03 | 1.424,26 | 2.553,09 | 4.386,38 |  |  |

B + C1                            =   1.833,29   ngàn tấn

B + C1 + C2                   =   4.386,38   ngàn tấn

B + C1 + C2 + P1          =   8.951,20   ngàn tấn    ( P1 = 4.564,82 ngàn tấn)

B + C1 +C2 + P1 + P2  = 11.106,20   ngàn tấn     (P2 = 2.155,0   ngàn tấn)

Phụ lụcII – Bảng 1: Các dự án thăm dò cromit 2006 – 2025

| TT | Tên dự án | Vốn đầu tư | Nguồn vốn | Mục tiêu trữ lượng | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thăm dò bổ sung mỏ Cổ Định | 20 tỷ VND | Doanh nghiệp | C2 = 1,3 triệu tấn | 2007 – 2015 |
| 2 | Thăm dò vùng Hón Vắng | 20 tỷ VND | Doanh nghiệp | C2 = 0,9 triệu tấn | 2007 – 2015 |
|  | Tổng | 40 tỷ VND |  | 2,2 tr. tấn Cr2O3 |  |

Phụ lục II – Bảng 2 :Tổng hợp biến động trữ lượng quặng cromit đến cấp C2 (ngàn tấn)

| TT | Tên mỏ | Tổng trữ lượng đánh giá | Đã khai thác | Còn lại | Bổ sung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cổ Định | 20.784,32 | 1.547,74 | 19.236,58 | 800,00 |
| 2 | Mậu Lâm | 85,66 | 85,66 | 0 | 500,00 |
| 3 | Bãi Áng | 102,96 | 102,96 | 0 |  |
| 4 | Hón Vắng | - | - | - | 900,00 |
| Tổng: | 20.972,94 | 1.736,36 | 19.236,58 | 2.200 |

Phụ lục II – Bảng 3: Các dự án đầu tư thăm dò bổ sung trữ lượng quặng mangan giai đoạn 2007-2025

| TT | Tên dự án địa chất | Vốn đầu tư (tỷ VND) | Nguồn vốn | Mục tiêu trữ lượng | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mỏ Lũng Luông Cao Bằng | 8,0 | C/ty khai thác chế biến | C2 + C1 = 0,5 tr.tấn, trong đó C1 = 0,2 tr.tấn | 2007-2015 |
| 2 | Mỏ Roỏng Tháy - Bản Khuông, Cao Bằng | 12,0 | C/ty khai thác chế biến | C2 + C1 = 1,0 tr.tấn, trong đó C1 = 0,3 tr.tấn | 2007-2015 |
| 3 | Mỏ Phiềng Lang -Thượng Giáp, Tuyên Quang | 15,0 | C/ ty k.t chế biến | C2 + C1= 0,5 tr.tấn, (C1 = 0,2 tr.tấn) | 2007-2015 |
| 4 | Mỏ Hát Pan – Nộc Cu, Cao Bằng | 20,0 | C/ ty k.t chế biến | C2 + C1 = 0,7 tr.tấn (C1 = 0,2 tr. tấn) | 2007-2015 |
| Tổng | 55,0 | Doanh nghiệp | 2,7 tr.tấn | 2007-2015 |

Phụ lục II – Bảng 4: Tổng hợp biến động trữ lượng quặng mangan đến 1/2006 (ngàn tấn)

| TT | Vùng | B | C1 | C2 | Tổng | Đã khai thác | Còn lại | Bổ sung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hà Giang |  |  | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 0 |
| II | Tuyên Quang |  | 110,94 | 55,21 | 166,15 | 117,80 | 48,35 | 500,0 |
| III | Cao Bằng | 409,03 | 1.289,82 | 2.355,86 | 4.054,71 | 610,88 | 3.443,83 | 2.200,0 |
| IV | Nghệ Tĩnh |  | 23,50 | 126,02 | 149,52 | 149,52 | - |  |
| Tổng cộng: | 409,03 | 1.424,26 | 2.553,09 | 4.386,38 | 894,20 | 3.492,18 | 2.700,0 |

Phụ lục III – Bảng 1: Những  mỏ, điểm quặng cromit khai thác quy mô vừa và nhỏ

| TT | Tên mỏ / quy mô | Mức độ N/C | Vị trí toạ độ | Tổng trữ lượng đến C2 (ngàn tấn) | Nguồn tài liệu | Ni (ngàn tấn) | Co (ngàn tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mậu Lâm | Đánh giá | 19042’05’’ 105032’33’’ | 85,65 | Cr11 | 5,34 | 0,91 |
| 2 | Bãi Áng | Đánh giá | 19041’25’’ 105037’12’ | 102,96 | Cr13 | 4,51 | 10,88 |

Phụ lục III – Bảng 2: Những  mỏ cromit khai thác quy mô công nghiệp

| TT | Tên mỏ /quy mô | Mức độ N/C | Vị trí toạ độ | Tổng trữ lượng đến C2 (ngàn tấn) | Nguồn tài liệu | Ni (ngàn tấn) | Co (ngàn tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cổ Định (gồm khu Cổ Định, Mỹ Cái - Hoà Yên, Tĩnh Mễ - An Thượng | Thăm dò | 19041’ 44’’ 19045’ 50’’ 105034’ 27’’ 1050 40’ 27’’ | 20.784,31 | Cr1, Cr2, Cr8, Cr12 | 3.067,02 | 271,29 |
| 2 | Hón Vắng |  |  | 900,00 | Mỏ mới |  |  |

Phụ lục III – Bảng 3: Những mỏ, điểm quặng mangan khai thác quy mô nhỏ                                                                                                                                   (Đơn vị tính: ngàn tấn)

| TT | Mỏ quặng | C1 | C2 | Tổng | Cơ sở t/l | Loại quặng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Xám – Hà Giang (đã k. thác) |  | 16,00 | 16,00 |  | Quặng gốc |
| 2 | Nà Pết Tuyên Quang (đã k.thác >60 ngàn tấn) | 87,25 | 27,00 | 114,25 | M14 |  |
| 3 | Làng Bài, Tuyên Quang (đang k.thác) |  | 8,46 | 8,46 | M16 |  |
| 4 | Bản Mặc, Cao Bằng (đang k.thác) |  | 30,52 | 30,52 |  |  |
| 5 | Cốc Phát - Mã Phục, Cao Bằng (đang k.thác) |  | 30,71 | 30,71 | M24 |  |
| 6 | Lũng Riếc – Mã.Phục, Cao Bằng (đang k.thác) |  | 34,75 | 34,75 | M24 |  |
| 7 | Khứa Khoang, Cao Bằng (đang k.thác) | 12,81 | 60,00 | 72,81 | M13 | Q.gốc+S.K |
| 8 | Nam Tân, Nghệ An | 13,09 | 4,00 | 17,09 | M23 | Q.sắt mangan |
| 9 | Hoa Sen, Nghệ An | 10,41 | 23,65 | 34,06 | M23 |  |
| 10 | Đức Lập, Hà Tĩnh (đang k.thác) |  | 70,70 | 70,70 | M18 |  |
| 11 | Thượng Lộc, Hà Tĩnh (đang k.thác) |  | 27,67 | 27,67 |  |  |

Phụ lục III – Bảng 4: Các mỏ mangan lớn khai thác quy mô công nghiệp                                                                                            (Đơn vị: ngàn tấn)

| TT | Mỏ quặng | B | C1 | C2 | Tổng | Cơ sở T/L | Loại quặng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TốcTát, Cao Bằng (đang k.t.) | 409,03 | 808,16 | 62,12 | 1.279,31 | M9 | Q. gốc |
| 2 | Bản Khuông, Cao Bằng (đang k.t.) |  |  | 728,76 | 728,76 | M22 | T.D bổ sung 500,00 |
| 3 | Lũng Luông, Cao Bằng (đ.k.t.ph.lộthiên) |  | 342,1 | 323,23 | 665,33 | M10 | T.D bổ sung 500,00 |
| 4 | Roỏng Tháy, Cao Bằng (đang k.t.) |  | 120,58 | 463,10 | 583,68 | M7 | Q.gốc + SK T.D bổ sung 1.200,00 |
| 5 | Nộc Cu, Cao Bằng (đang k.t.ph.lộ thiên) |  |  | 420,72 | 420,72 | M24 |  |
| 6 | Hát Pan, Cao Bằng |  |  | 198,68 | 198,68 | M24 |  |
| 7 | Phiêng Lang, Tuyên Quang |  | 23,69 | 19,75 | 43,44 | M21 | T.D bổ sung 250,00 |
| 8 | Thượng Giáp, Tuyên Quang |  |  |  |  |  | T.D bổ sung 250,00 |

Phụ lục IV – Bảng 1:   Mục tiêu sản lượng khai thác và sản phẩm chế biến quặng cromit

| TT | Hạng mục | Mục tiêu sản phẩm chế biến (ngàn T/n) | Mục tiêu khai thác tinh quặng cromit (ngàn T/n ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 |
| 1 | Ferocrom | 3,0 | 20,0 | 60,0 | 200,0 | 10,0 | 70,0 | 200,0 | 640,0 |
| 2 | Bicromat | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 50,0 | 0,0 | 15,0 | 31,0 | 78,0 |
| 3 | Tinh quặng cho nhu cầu khác | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 39,0 | 39,0 | 0 | 0 |
| Tổng nhu cầu |  |  |  |  | 56,0 | 134,0 | 231,0 | 718,0 |

Phụ lục IV – Bảng 2: Mục tiêu sản lượng và sản phẩm từ quặng mangan (ngàn tấn/năm)

| T T | Hạng mục | Sản phẩm chế biến | Sản lượng khai thác tinh quặng thô |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 |
| 1 | Feromangan | 7,00 | 20,0 | 40,0 | 70,0 | 24,0 | 76,0 | 152,0 | 240,0 |
| 2 | Đioxyt EMD |  | 5,0 | 10 | 20,0 |  | 14,0 | 28,0 | 56,0 |
| 3 | Tinh quặng mangan cho nhu cầu khác | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tổng sản lượng quặng: |  |  |  |  | 61,0 | 114,0 | 180,0 | 296,0 |

Phụ lục V – Bảng 1:  Các mỏ quặng cromit cân  đối cho chế biến trong nước

| TT | Tên mỏ | Sản lượng (ngàn tấn/năm) | Giá trị đầu tư (tỷ VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 | 2007 - 2015 | 2016 - 2025 |
| 1 | Cổ Định (gồm khu Cổ Định, Mỹ Cái - Hoà Yên, Tĩnh Mễ - An Thượng) | 56,0 | 124,0 | 200,0 | 500,0 | 260,0 | 400,0 |
| 2 | Hón Vắng |  | 10,0 | 31,0 | 218,0 | 82,0 | 175,0 |
|  | Tổng: | 56,0 | 134,0 | 231,0 | 718,0 | 342,0 | 575,0 |

Phụ lục V – Bảng 2:  Các mỏ quặng mangan cân  đối cho chế biến trong nước

| TT | Tên mỏ | Sản lượng (ngàn tấn/năm) | Giá trị đầu tư (tỷ VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 | 2007 - 2015 | 2016 - 2025 |
| I | Mỏ khai thác công nghiệp | 47,0 | 100,0 | 174,0 | 291,0 | 225,0 | 225,0 |
| 1 | Tốc Tát , Cao Bằng | 25,0 | 30,0 | 50,0 | 130,0 | 75,0 | 100,0 |
| 2 | Bản Khuông, Cao Bằng | 13,0 | 30,0 | 40,0 | 0 | 65,0 | 0 |
| 3 | Roỏng Tháy, Cao Bằng | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 |
| 4 | Lũng Luông, Cao Bằng | 4,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 25,0 |
| 5 | Hát Pan, Cao Bằng |  | 5,0 | 20,0 | 30,0 | 15,0 | 25,0 |
| 6 | Nộc Cu, Cao Bằng |  | 5,0 | 14,0 | 36,0 | 15,0 | 25,0 |
| 7 | Phiêng Lang, Tuyên Quang |  | 5,0 | 20,0 | 55,0 | 15,0 | 40,0 |
| II | Mỏ nhỏ | 14,0 | 14,0 | 6,0 | 5,0 | 14,0 |  |
| 1 | Bản Mặc, Cao Bằng | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 2 | Cốc Phát, Cao Bằng | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 3 | Lũng Riếc, Cao Bằng | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 4 | Khứa Khoang, cao Bằng | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |  |
| 5 | Nà Pết, Tuyên Quang | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |  |
| Tổng cộng I + II: | 61,0 | 114,0 | 180,0 | 296,0 | 239,0 | 225,0 |

Phụ lục VI – Bảng 1:  Đầu tư cải tạo, nâng cấp các nhà máy chế biến quặng cromit hiện có

| TT | Nhà máy | Sản phẩm | Sản lượng (ngàn tấn/năm) | Giá trị đầu tư (tỷ VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 | 2007 - 2015 | 2016 - 2025 |
| 1 | Ferocrom Thái Nguyên | FeCrC | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 56,0 | 40,0 |
| 2 | Ferocrom Ninh Bình |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 48,0 | 24,0 |
| Tổng: | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 104,0 | 64,0 |

Phụ lục VI – Bảng 2:  Nhu cầu đầu tư  mới các nhà máy chế biến quặng cromit

| TT | Hạng mục | Sản lượng (ngàn tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 |
| I | Tổng nhu cầu sản lượng |  |  |  |  |
| 1.1 | Ferocrom | 3,0 | 20,0 | 60,0 | 200,0 |
| 1.2 | Bicrommat |  | 10,0 | 20,0 | 50,0 |
| II | S.L các nhà máy hiện có |  |  |  |  |
| 2.1 | Ferocrom | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 2.2 | Bicrommat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | VLCL Crommanhê | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Sản lượng cần đầu tư mới |  |  |  |  |
| 3.1 | Ferocrom | 0 | 17,0 | 56,0 | 192,0 |
| 3.2 | Bicrommat | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 50,0 |

Phụ lục VI – Bảng 3:  Dự kiến đầu tư mới chế biến về cromit (cho 01 đơn vị đầu tư)

| TT | Nhà máy | Sản lượng (ngàn tấn/năm) | Giá trị đầu tư (tỷ VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 | 2007 - 2015 | 2016 - 2025 |
| 1 | Ferocrom Thanh Hoá | 0,0 | 17,0 | 56,0 | 192,0 | 584 | 1.536 |
| 2 | Bicrommat Thanh Hoá | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 50,0 | 180,0 | 300 |
| Tổng vốn: |  |  |  |  | 764,0 | 1836,0 |

Phụ lục VI – Bảng 4: Danh mục đầu tư các nhà máy chế biến quặng mangan

| TT | Đối tượng và chủ đầu tư | Sản lượng (ngàn tấn/năm) | Giá trị đằu tư (tỷ VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 | 2007 - 2015 | 2016 - 2025 |
| I | Đầu tư cải tạo, nâng cấp: | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 200,0 | 96,0 |
| 1 | Nhà máy feromangan Cao.Bằng | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 96,0 | 48,0 |
| 2 | Nhà máy feromangan Thái Nguyên | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 104,0 | 48,0 |
| II | Đầu tư mới: |  |  |  |  | 561,0 | 764,0 |
| 1 | Nhà máy feromangan Cao Bằng | 0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 240,0 | 240,0 |
| 2 | Nhà máy feromangan Tuyên Quang | 0 | 2,0 | 10,0 | 28,0 | 96,0 | 224,0 |
| 3 | Nhà máy EMD Cao Bằng | 0 | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 120,0 | 150,0 |
| 4 | Nhà máy EMD Tuyên Quang | 0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 60,0 | 75,0 |
| 5 | Nhà máy EMD Hà Tĩnh | 0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 45,0 | 75,0 |
| Tổng vốn đầu tư (I + II): |  |  |  |  | 761,0 | 860,0 |

Phụ lục VI – Bảng 5: Nhu cầu đầu tư  mới các nhà máy chế biến quặng mangan

| TT | Nhà máy | Sản lượng (ngàn tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 |
| I | Nhu cầu |  |  |  |  |
| 1 | Feromangan | 7,0 | 20,0 | 40,0 | 70,0 |
| 2 | Dioxytmangan EMD |  | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| II | Sản lượng các nhà máy hiện có |  |  |  |  |
| 1 | Feromanggan | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| 2 | EMD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III | Nhu cầu đầu tư mới |  |  |  |  |
| 1 | Feromangan |  | 12,0 | 30,0 | 58,0 |
| 2 | EMD |  | 5,0 | 10,0 | 20,0 |