| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BỘ ĐƠN GIÁ

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Phần I

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị công bố tại văn bản này bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hệ thống thoát nước đô thị.

1. Nội dung đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị

a). Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ (kể cả vật liệu luân chuyển, công cụ) cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Chi phí vật liệu đã bao gồm cả vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc này. Giá vật liệu lấy tại thời điểm tháng 6/2010 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b). Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 730.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, …) bằng 12% lương cơ bản. Riêng đối với các công tác nạo vét bùn bằng thủ công, công tác kiểm tra hệ thống thoát nước ngoài các phụ cấp trên còn được tính phụ cấp độc hại với mức 10% lương tối thiểu. Nếu công việc nào được tính thêm phụ cấp khác thì bổ sung phụ cấp theo quy định.

b). Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 730.000 đồng/tháng.

2. Đơn giá được xác định trên cơ sở:

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công;

Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị công bố kèm theo văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng;

Công bố giá vật liệu tháng 6/2010 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3. Kết cấu của tập đơn giá

Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm 04 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Mỗi đơn giá được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công.

Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới.

Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới.

Chương IV: Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước.

4. Quy định áp dụng

Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trường hợp công tác thực hiện công ích đô thị đặc thù tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác thực hiện công ích đô thị chưa quy định về định mức, đơn giá thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác công ích đô thị trên căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá riêng báo cáo Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh ban hành áp dụng.

Đơn giá này quy định áp dụng đối với nguồn vốn Nhà nước, khuyến khích các nguồn vốn khác tham khảo vận dụng.

Chương I

NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

TN1.01.00 Nạo vét bùn cống bằng thủ công

TN1.01.10 Nạo vét bùn hố ga.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.1.01.1 | Nạo vét bùn hố ga | m3 | 374.114 |  | 374.114 |

Ghi chú:

1/ Đơn giá tại bảng trên quy định chi phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 	K = 0,92

+ Đô thị loại II: 	K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷V: 	K = 0,78

2/ Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:

+ Cự ly trung chuyển 1.500m : K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển 2.000m : K = 1,27

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.01.20 Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nạo vét bùn cống ngầm |  |  |  |  |
| TN.1.01.21 | Ø 300 - 600 mm | m3 | 629.293 |  | 629.293 |
| TN.1.01.22 | Ø 700 - 1000 mm | m3 | 610.366 |  | 610.366 |
| TN.1.01.23 | Ø >1000 mm | m3 | 591.440 |  | 591.440 |

Ghi chú:

1/ Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: ≤ 1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.

2/ Đơn giá tại bảng trên quy định chi phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 		K = 0,92

+ Đô thị loại II :		K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷V : 	K = 0,78

3/ Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:

+ Cự ly trung chuyển 1.500m : K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển 2.000m : K = 1,27

4/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.01.30 Nạo vét bùn cống hộp nổi .

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.1.01.3 | Nạo vét bùn cống hộp nổi, kích thước cống | m3 | 466.542 |  | 466.542 |
|  | B ≥ 300 ÷ 1000 mm |  |  |  |  |
|  | H ≥ 400 ÷ 1000 mm |  |  |  |  |

Ghi chú:

1/ Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: ≤1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.

2/ Đơn giá tại bảng trên quy định chi phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I:		K = 0,92

+ Đô thị loại II : 	K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷V : 		K = 0,78

3/ Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:

+ Cự ly trung chuyển 1500m : K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển 2000m : K = 1,27

4/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.01.4 Nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công (cống qua đường).

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cống gạt bùn về hố ga.

- Xúc bùn từ hố ga vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện chở bùn.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.1.01.4 | Nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công (cống qua đường) | m3 | 665.482 |  | 665.482 |  |

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 4 quy định chi phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 		K = 0,92

+ Đô thị loại II : 	K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III ÷V : K = 0,78

2/ Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì định mức nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:

+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.02.00 Nạo vét bùn mương bằng thủ công

TN1.02.10 Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤  6m.

TN1.02.1a  Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤  300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.1.02.1a |  | m3 | 413.726 |  | 413.726 |

Ghi chú:

1/ Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét  ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

2/ Đơn giá tại bảng trên quy định chi phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 		K = 0,92

+ Đô thị loại II: 		K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V: 	K = 0,78

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.1b Đối với mương có hành lang lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.1.02.1b | Nạo vét bùn mương (có hành lang lối vào) chiều rộng ≤ 6m | m3 | 360.910 |  | 360.910 |

Ghi chú:

1/ Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

2/ Đơn giá tại bảng trên quy định chi phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 		K = 0,92

+ Đô thị loại II: 		K = 0,85

+ Đô thị loại III  ÷V: 	K = 0,78

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.20 Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m.

TN1.02.2a Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.1.02.2a | Nạo vét bùn mương (không có hành lang, không có lối vào) chiều rộng > 6m | m3 | 404.923 |  | 404.923 |

Ghi chú:

1/ Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

2/ Đơn giá tại bảng trên quy định chi phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 		K = 0,92

+ Đô thị loại II: 		K = 0,85

+ Đô thị loại III÷V: 	K = 0,78

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.2b Đối với mương có hành lang lối vào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phư­ơng tiện.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.1.02.2a | Nạo vét bùn mương (có hành lang lối vào) chiều rộng > 6m | m3 | 343.304 |  | 343.304 |

Ghi chú:

1/ Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: Lượng bùn trong mương trước khi nạo vét:  ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

2/ Đơn giá tại bảng trên quy định chi phí nhân công công tác nạo vét bùn mương bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 		K = 0,92

+ Đô thị loại II: 		K = 0,85

+ Đô thị loại III÷V: 	K = 0,78

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.03.00 Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.

- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).

- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông lên phương tiện trung chuyển (thuyền).

- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).

- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay) vào phương tiện để ở nơi tập kết.

- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/1km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước |  |  |  |  |
| TN.1.03.1 | B ≤ 6 m | km | 378.522 |  | 378.522 |
| TN.1.03.2 | B ≤ 15 m | km | 416.374 |  | 416.374 |
| TN.1.03.3 | B > 15 m | km | 539.394 |  | 539.394 |

Ghi chú:

1/ Đơn giá tại bảng trên quy định chi phí nhân công công tác nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 		K = 0,92

+ Đô thị loại II: 		K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷V: 	K = 0,78

2/ Trường hợp không phải trung chuyển thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

Chương II

NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN2.01.00 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ³ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương).

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm nạo vét.

- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.

- Xả nước.

- Hút đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.2.01 | Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn | m3 | 22.956 | 58.466 | 81.422 |

\Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá chi phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly | Hệ số |
| --- | --- |
| 8km 10 km 12 km 18 km 20 km | 0,895 0,925 0,955 1,045 1,075 |

Chương III

VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN3.01.00 Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.

- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.

- Xúc bùn lên xe bằng thủ công.

- Thu dọn vệ sinh địa điểm tập kết sau khi lấy bùn

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.

- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.

Đơn vị tính: đ/m3 bùn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ |  |  |  |  |
| TN.3.01.1 | Ô tô 2,5 tấn | m3 | 68.175 | 78.303 | 146.478 |
| TN.3.01.2 | Ô tô 4 tấn | m3 | 42.610 | 90.572 | 133.182 |

Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá chi phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly | Hệ số |
| --- | --- |
| 8km 10 km 12 km 18 km 20 km | 0,895 0,925 0,955 1,045 1,075 |

Chương IV

CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

TN4.01.00 Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.

- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.

- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).

- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.

- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí quy định.

- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Đơn vị tính: đ/1km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.4.01 | Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống | km | 1.419.457 |  | 1.419.457 |

TN4.02.00 Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp ga chờ khí độc bay đi.

- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.

- Lập bản vẽ sơ hoạ của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.

Đơn vị tính: đ/1km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN.4.02 | Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi | km | 968.294 |  | 968.294 |

Phần II

ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị công bố tại văn bản này bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô.

1. Nội dung đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị

a). Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ (kể cả vật liệu luân chuyển, công cụ) cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. Chi phí vật liệu đã bao gồm cả vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc này. Giá vật liệu lấy tại thời điểm tháng 6/2010 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b). Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 730.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, …) bằng 12% lương cơ bản. Riêng đối với các công tác xử lý rác, công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng ngoài các phụ cấp trên còn được tính phụ cấp độc hại với mức 10% lương tối thiểu. Nếu công việc nào được tính thêm phụ cấp khác thì bổ sung phụ cấp theo quy định.

b). Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 730.000 đồng/tháng.

2. Đơn giá được xác định trên cơ sở:

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công;

Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị công bố kèm theo văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng;

Công bố giá vật liệu tháng 6/2010 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3. Kết cấu của tập đơn giá

Tập đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị bao gồm 06 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác. Mỗi đơn giá được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Chương I: Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công.

Chương II: Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và rác y tế bằng cơ giới.

Chương III: Công tác xử lý rác.

Chương IV: Công tác xử lý rác y tế.

Chương V: Công tác quét đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới.

Chương VI: Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng.

4. Quy định áp dụng

Tập đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trường hợp công tác thực hiện công ích đô thị đặc thù tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác thực hiện công ích đô thị chưa quy định về định mức, đơn giá thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác công ích đô thị trên căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá riêng báo cáo Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh ban hành áp dụng.

Đơn giá này quy định áp dụng đối với nguồn vốn Nhà nước, khuyến khích các nguồn vốn khác tham khảo vận dụng.

Chương I

CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG

MT1.01.00 Công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Đẩy xe dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc.

- Vận chuyển, trung chuyển xe gom rác về đến địa điểm tập trung rác theo quy định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh, tập trung dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.

Bảng số 1

Đơn vị tính: đ/km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.01 | Công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công | km |  | 185.532 |  | 185.532 |

Ghi chú:

Đơn giá tại Bảng số 1:

- áp dụng cho các tuyến phố có yêu cầu gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công.

- áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công với quy định thực hiện 2 bên lề.

- quy định chi phí nhân công công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I:		 	K = 0,95

+ Đô thị loại II: 		K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V:		K = 0,80

MT1.02.00 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ.

- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè.

- Hót xúc rác, cát bụi vào xe gom rác đẩy tay.

- Vận chuyển về địa điểm quy định để chuyển sang xe cơ giới.

- Dọn sạch rác tại các điểm quy định sau khi chuyển sang xe cơ giới.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.

Bảng số 2

Đơn vị tính: đ/10.000m2

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.02 | Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công | 10.000m2 |  | 231.915 |  | 231.915 |

Ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18h00  ÷ 22h00 và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.

- Đơn giá tại Bảng số 2 áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên toàn bộ vỉa hè và 3m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước.

- Đơn giá tại Bảng số 2 quy định chi phí nhân công công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 	K = 0,95

+ Đô thị loại II: 	K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷V 	K = 0,80

MT1.03.00 Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Đặt biển báo công tác. Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m.

- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.

- Vận chuyển về địa điểm quy định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.

Bảng số 3

Đơn vị tính: đ/1km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.03 | Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công | km |  | 120.596 |  | 120.596 |

Ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18h00 ÷ 22h00 và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.

- Đơn giá tại Bảng số 3 áp dụng cho công tác duy trì dải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm).

- Đơn giá tại Bảng số 3 quy định chi phí nhân công công tác duy trì dải phân cách của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 	K = 0,95

+ Đô thị loại II: 	K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷V 	K = 0,80

MT1.04.00 Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch.

- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3) (nếu có); bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có).

- Vận chuyển về địa điểm quy định.

- Vệ sinh, tập trung dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.

Bảng số 4

Đơn vị tính: đ/1km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.04 | Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch | km |  | 111.319 |  | 111.319 |

Ghi chú:

- Đơn giá tại Bảng số 4 quy định chi phí nhân công công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 	K = 0,95

+ Đô thị loại II: 	K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷V 	K = 0,80

MT1.05.00 Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Đẩy xe gom rác dọc ngõ, gõ kẻng và thu rác nhà dân.

- Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom.

- Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên xe gom và đẩy xe gom về vị trí quy định.

- Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên xe gom; Dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ.

- Vận chuyển về địa điểm quy định.

- Đảm bảo an toàn giao thông.

- Vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định về vệ sinh.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quy định.

Bảng số 5

Đơn vị tính: đ/1km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.05 | Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm | km |  | 162.341 |  | 162.341 |

Ghi chú:

- Đơn giá tại Bảng số 5 áp dụng cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm có chiều rộng ≥ 1,5m.

- Đơn giá tại Bảng số 5 quy định chi phí nhân công công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 	K = 0,95

+ Đô thị loại II: 	K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷V 	K = 0,80

MT1.06.00 Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ôtô bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc lên xe ôtô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định.

Bảng số 6

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.06 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết tập trung lên xe ô tô bằng thủ công | tấn |  | 59.653 |  | 59.653 |

MT1.07.00 Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Cào, cuốc làm tơi phế thải xây dựng và tiến hành xúc phế thải xây dựng lên xe ôtô, san gạt đất đều trên thùng xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã được thu dọn phế thải.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định.

Bảng số 7

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT1.07 | Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công | tấn |  | 38.349 |  | 38.349 |

Chương II

CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, PHẾ THẢI XÂY DỰNG VÀ RÁC Y TẾ BẰNG CƠ GIỚI

MT2.01.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 10 km

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Nạp rác từ xe thô sơ (xe đẩy tay) vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Bảng số 8

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.01.01 | Loại xe ép 2 tấn | tấn |  | 32.042 | 65.010 | 97.053 |
| MT2.01.02 | Loại xe ép 4 tấn | tấn |  | 20.112 | 134.452 | 154.564 |
| MT2.01.03 | Loại xe ép 7 tấn | tấn |  | 11.675 | 92.257 | 103.932 |

Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly | Hệ số |
| --- | --- |
| 5 km 15 km | 0,90 1,05 |

MT2.02.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Nạp rác từ xe thô sơ (xe đẩy tay) vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Bảng số 9

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.02.01 | Loại xe ép 4 tấn | tấn |  | 20.879 | 93.339 | 114.218 |
| MT2.02.02 | Loại xe ép 7 tấn | tấn |  | 19.345 | 99.901 | 119.246 |
| MT2.02.03 | Loại xe ép 10 tấn | tấn |  | 17.044 | 88.500 | 105.544 |

Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly | Hệ số |
| --- | --- |
| 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km 55 km 60 km 65 km | 1,11 1,22 1,30 1,38 1,45 1,51 1,57 1,62 1,66 |

MT2.03.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 10 km

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Kéo thùng trên vỉa hè, điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Bảng số 10

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.03.01 | Loại xe ép 1,2 tấn | tấn | 1.760 | 47.382 | 162.492 | 211.633 |
| MT2.03.02 | Loại xe ép 2 tấn | tấn | 1.760 | 33.235 | 149.593 | 184.588 |
| MT2.03.03 | Loại xe ép 4 tấn | tấn | 1.760 | 29.614 | 147.787 | 179.160 |
| MT2.03.04 | Loại xe ép 7 tấn | tấn | 1.760 | 25.864 | 133.377 | 161.001 |

Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly | Hệ số |
| --- | --- |
| 5 km 15 km | 0,90 1,05 |

MT2.04.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Kéo thùng trên vỉa hè, điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Bảng số 11

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.04.01 | Loại xe ép 2 tấn | tấn | 1.760 | 35.451 | 199.764 | 236.975 |
| MT2.04.02 | Loại xe ép 4 tấn | tấn | 1.760 | 23.691 | 194.234 | 219.685 |
| MT2.04.03 | Loại xe ép 7 tấn | tấn | 1.760 | 16.873 | 172.520 | 191.154 |
| MT2.04.04 | Loại xe ép 10 tấn | tấn | 1.760 | 16.021 | 155.431 | 173.212 |

Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 45 km | 50 km | 55 km | 60 km | 65 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số | 1,11 | 1,22 | 1,30 | 1,38 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,62 | 1,66 |

MT2.05.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 30 km

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu rác.

- Nạp rác từ các xe thô sơ hoặc các thùng chứa rác vào thùng ép.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên thùng ép.

- Điều khiển nạp rác đến lúc rác đầy thùng ép kín.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác.

- Tiếp tục công tác đến hết ca làm việc.

- Hết ca di chuyển xe về địa điểm tập kết xe và vệ sinh phương tiện, giao ca.

Bảng số 12

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.05 |  | tấn |  | 30.679 | 120.003 | 150.682 |

Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly | Hệ số |
| --- | --- |
| 20 km 25 km 35 km 40 km 45 km 50 km 55 km 60 km | 0,80 0,90 1,12 1,25 1,35 1,43 1,50 1,56 |

MT2.06.00 Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng.

- Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng.

- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng.

- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng.

- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Bảng số 13

Đơn vị tính: đ/100 thùng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.06 | Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt | tấn |  | 161.916 |  | 161.916 |

MT2.08.00 Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 10 km

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phế thải xây dựng.

- Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.

- San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ phế thải xây dựng tại bãi đổ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Bảng số 15

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.08.01 | Loại xe tải 2 tấn | tấn |  | 50.791 | 83.336 | 134.127 |
| MT2.08.02 | Loại xe tải 4 tấn | tấn |  | 50.791 | 93.866 | 144.657 |

Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly | Hệ số |
| --- | --- |
| 5 km 15 km 20 km 25 km | 0,82 1,18 1,40 1,60 |

MT2.09.00 Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vào điểm tập trung.

- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.

- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

Bảng số 16

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.09 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới | tấn |  | 758 | 8.371 | 9.129 |

MT2.10.00 Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiên, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc phế thải xây dựng.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn phế thải xây dựng.

- Xúc phế thải xây dựng lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.

- Tiếp tục xúc rác các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

Bảng số 17

Đơn vị tính: đ/1 tấn phế thải xây dựng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.10 | Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới | tấn |  | 605 | 6.678 | 7.283 |

MT2.11.00 Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20 km

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy rác.

- Đợi cho đến khi được xúc đầy rác, vun gọn rác trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

Bảng số 18

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.11.10 | Loại xe tải 7 tấn | tấn |  | 4.772 | 64.008 | 68.780 |
| MT2.11.20 | Loại xe tải 10 tấn | tấn |  | 4.431 | 70.973 | 75.405 |

Ghi chú: Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly | Hệ số |
| --- | --- |
| 15 km 25 km 30 km 35 km 40 km | 0,78 1,25 1,40 1,53 1,64 |

MT2.12.00 Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly vận

chuyển bình quân 20 km

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy phế thải xây dựng.

- Đợi cho đến khi được xúc đầy phế thải xây dựng, vun gọn phế thải xây dựng trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ phế thải xây dựng tại bãi đổ.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

Bảng số 19

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT2.12.10 | Loại xe tải 7 tấn | tấn |  | 4.431 | 59.436 | 63.867 |
| MT2.12.20 | Loại xe tải 10 tấn | tấn |  | 4.091 | 65.514 | 69.604 |

Ghi chú: Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly | Hệ số |
| --- | --- |
| 15 km 25 km 30 km 35 km 40 km | 0,78 1,25 1,40 1,53 1,64 |

MT2.13.00 Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác.

- Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác.

- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc được tiếp diễn.

- Khi túi lên tầu được đưa đến vị trí tiếp nhận, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa.

- Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễn đến hết ca làm việc.

- Hết ca đưa tầu, xuồng về bến đậu vệ sinh phương tiện, giao tầu, xuồng cho người trực.

Bảng số 20

Đơn vị tính: đ/10.000m2 (diện tích mặt nước)

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| MT2.13.10 | Tàu công suất 25CV | 10000m2 |  | 74.216 | 226.395 | 300.610 |
| MT2.13.20 | Xuồng công suất 4CV | 10000m2 |  | 250.390 | 198.565 | 448.955 |

Chương III

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC

MT3.01.00 Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.

- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe ra khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe.

- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tắc, xa lầy.

- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.

- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.

- Rắc vôi bột và một số hoá chất để trừ muỗi.

- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.

- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m

Bảng số 21

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.01 | Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác với kỹ thuật đơn giản, công suất bãi từ 200 tấn/ngày đến 500 tấn/ngày | tấn | 11.715 | 5.678 | 8.587 | 25.980 |

MT3.02.00 Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.

- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏi khu vực đổ không còn rác. Kiểm tra cảm quang các loại rác không được phép chôn lấp.

- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùn tắc và xa lầy.

- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.

- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.

- Rắc vôi bột và một số hoá chất để trừ muỗi.

- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi, xịt nước chống bụi.

- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.

- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Có hệ thống xử lý nước rác theo phương pháp sinh học

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.

- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m

Bảng số 22

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.02 | Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác với kỹ thuật hợp vệ sinh, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày | tấn | 15.215 | 4.448 | 8.610 | 28.273 |

MT3.04.00 Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.

- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gây ùn tắc và xa lầy.

- Xe ủi rác thải xây dựng thành đống để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác thải xây dựng.

- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày

- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc

- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.

Bảng số 23

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3.04 | Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi <500 tấn/ngày | tấn |  | 4.637 | 6.226 | 10.863 |

Chương IV

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ

MT4.01.00 Công tác xử lý rác Ytế, bệnh phẩm bằng lũ gas

Thành phần công việc:

* Đốt rác Ytế, bệnh phẩm:

- Kiểm tra các thiết bị an toàn của lũ đốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn hâm nóng lũ đốt.

- Chuyển thựng nhựa hoặc thựng carton chứa rác Ytế, rác bệnh phẩm trong lũ đến các vị trí nạp rác của lũ đốt.

- Vận hành hệ thống cặp thựng đổ rác Ytế vào buồng nạp của lũ.

- Rửa các thùng chứa rác bằng nhựa và đưa vào vị trí quy định.

- Theo dừi, nạp húa chất đầy đủ vào phễu để xử lý khúi.

- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùng tôn ở sau cửa lũ. Tưới nước làm nguội tro, cho vào các túi nhựa, cột chặt và đưa vào các xuồng có nắp đậy để lưu chứa. Tiếp tục đốt các đợt tiếp theo.

- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiết bị cửa lũ.

* Chôn tro:

- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp tại nghĩa trang.

- Đào hố chôn, lót tấm nylon chống thấm; rắc vôi bột bề mặt và lấp đất kín; đóng cọc mốc.

- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làm việc.

Bảng số 24

Đơn vị tính: đ/tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT4.01 | Công tác xử lý rác ytế, bệnh phẩm bằng lũ gas. | Tấn | 5.609.660 | 785.433 | 1.028.519 | 7.423.612 |

Chương V

CÔNG TÁC QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI

MT5.01.00 Công tác quét đường bằng cơ giới

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động

- Di chuyển xe ôtô quét hút tới địa điểm cần quét.

- Bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành.

- Vận hành ôtô quét với tốc độ quy định.

- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi quy định.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

Bảng số 25

Đơn vị tính: đ/1km

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT5.01 | Công tác quét đường phố bằng cơ giới (ô tô quét 7m3) | km | 8.000 | 4.261 | 54.810 | 67.071 |

Ghi chú:

- Đơn giá tại Bảng số 27 quy định chi phí nhân công và máy thi công công tác quét đường phố bằng cơ giới của đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh theo các hệ số sau:

+ Đô thị loại I: 		K = 0,95

+ Đô thị loại II: 		K = 0,85

+ Đô thị loại III ÷ V 		K = 0,80

MT5.02.00 Công tác tưới nước rửa đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động

- Di chuyển xe téc đến lấy nước đúng tuyến quy định, kiểm tra van khoá trước khi hứng nước.

- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đậy nắp téc, khoá chặt.

- Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

Bảng số 26

Đơn vị tính: đ/1m3 nước

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác tưới nước rửa đường |  |  |  |  |  |
| MT5.02.01 | Ô tô tưới nước 5 m3 | m3 |  | 2.045 | 18.311 | 20.357 |
| MT5.03.02 | Ô tô tưới nước 7 m3 | m3 |  | 1.875 | 20.146 | 22.021 |

MT5.03.00 Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ.

- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, máy bơm bảo đảm trạng thái hoạt động tốt.

- Đóng cầu dao điện khi xe đến lấy nước.

- Định kì bảo dưỡng động cơ máy bơm, téc chứa nước, họng hút.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Bảng số 27

Đơn vị tính: đ/100m3 nước

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT5.03 | Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường | 100 m3 |  | 38.349 |  | 38.349 |

Chương VI

CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

MT6.01.00 Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Dùng xẻng, chổi quét dọn trên phạm vi quản lý.

- Dội nước trên mặt bằng từng hố và máng tiểu (nếu có).

- Quét mạng nhện, dọn rác, phế thải xung quanh nhà vệ sinh công cộng và trên đường vào nhà vệ sinh.

- Vẩy thuốc sát trùng và dầu xả.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

Bảng số 28

Đơn vị tính: đ/1hố/ca

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT6.01 | Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng | hố/ca | 184 | 14.195 |  | 14.379 |

MT6.02.00 Công tác thu dọn phân của nhà vệ sinh hai ngăn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện. dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Đưa xe đến địa điểm thu dọn, kiểm tra mặt bằng khu vực hố xí để bố trí đặt thùng cho thích hợp.

- Xác định độ đặc, loãng của phân để dùng đất độn.

- Dùng xà beng bậy nắp để múc phân vào thùng, tránh rơi vãi. Dùng đất độn phủ lên mặt thùng tránh bốc mùi, gánh chuyển ra ôtô.

- Sau khi thu dọn, dùng vữa trát lại chỗ cậy, đảm bảo không để hở.

- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thu dọn phân.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

Bảng số 29

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT6.02 | Công tác thu dọn phân của nhà vệ sinh hai ngăn (Ô tô tải trọng 1,5 tấn) | tấn | 7.456 | 894.258 | 1.271.830 | 2.173.544 |

MT6.03.00 Công tác thu dọn phân xí máy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Đưa xe hút đến địa điểm thu dọn, kiểm tra mặt bằng khu vực hố xí để đặt ống hút cho thích hợp.

- Dùng xà beng cậy lỗ thăm bể phốt, nếu không đủ thì đổ thêm nước, dùng cào đảo đều hỗn hợp phân đảm bảo độ loãng để bơm hút dễ dàng.

- Cho đầu ống hút của vòi bơm vào bể phốt và cho máy bơm chân không hoạt động, luôn di chuyển đầu vòi bơm trong bể phốt.

- Khi hút hết phân thì rửa vòi bơm và tháo vòi đặt vào xe.

- Trát vị trí đục lấy phân, kiểm tra phương tiện

- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thu dọn phân.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.

Bảng số 30

Đơn vị tính: đ/1tấn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tác thu dọn phân xí máy |  |  |  |  |  |
| MT6.03.10 | Ô tô hút phân 1,5 tấn | m3 | 218 | 79.490 | 58.819 | 138.526 |
| MT6.03.20 | Ô tô hút phân 4,5 tấn | m3 | 218 | 13.532 | 60.831 | 74.582 |

Phần III

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá duy trì cây xanh đô thị công bố tại văn bản này bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị.

1. Nội dung đơn giá duy trì cây xanh đô thị

a). Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ (kể cả vật liệu luân chuyển, công cụ) cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị. Chi phí vật liệu đã bao gồm cả vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc này. Giá vật liệu lấy tại thời điểm tháng 6/2010 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b). Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 730.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, …) bằng 12% lương cơ bản. Riêng đối với các công tác phun thuốc phòng trừ sâu cỏ, công tác phun thuốc trừ sâu bồn hoa ngoài các phụ cấp trên còn được tính phụ cấp độc hại với mức 10% lương tối thiểu. Nếu công việc nào được tính thêm phụ cấp khác thì bổ sung phụ cấp theo quy định.

b). Chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 730.000 đồng/tháng.

2. Đơn giá được xác định trên cơ sở:

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công;

Định mức dự toán duy trì xây xanh đô thị công bố kèm theo văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng;

Công bố giá vật liệu tháng 6/2010 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3. Kết cấu của tập đơn giá

Tập đơn giá duy trì xây xanh đô thị bao gồm 03 chương, đ­ược trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì xây xanh đô thị. Mỗi đơn giá đ­ược trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Chương I: Duy trì thảm cỏ.

Chương II: Duy trì cây trang trí.

Chương III: Duy trì cây bóng mát.

4. Quy định áp dụng

Tập đơn giá duy trì cây xanh đô thị ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trường hợp công tác thực hiện công ích đô thị đặc thù tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác thực hiện công ích đô thị chưa quy định về định mức, đơn giá thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác công ích đô thị trên căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá riêng báo cáo Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh ban hành áp dụng.

Đơn giá này quy định áp dụng đối với nguồn vốn Nhà nước, khuyến khích các nguồn vốn khác tham khảo vận dụng.

Chương I

DUY TRÌ THẢM CỎ

CX.11100 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì thảm cỏ được quy định như sau: Lượng nước tưới: 5lít/m2 (cỏ thuần chủng); 6 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); Số lần tưới 140 lần/năm.

CX.11110 Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm

Đơn vị tính:đ/100m2/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.11111 | - Bằng máy bơm xăng | 100m2/lần |  | 5.920 | 10.412 | 16.332 |
| CX.11112 | - Bằng máy bơm điện | 100m2/lần |  | 7.893 | 9.606 | 17.499 |

CX.11120 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/100m2/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.11121 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công | 100m2/lần | 5.000 | 10.261 |  | 15.261 |

CX.11130 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn

Đơn vị tính: đ/100m2/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.11131 | - Bằng xe bồn 5 m3 | 100m2/lần | 5.000 | 8.682 | 25.178 | 38.860 |
| CX.11132 | - Bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 5.000 | 8.682 | 21.108 | 34.791 |

CX.11140 Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) bằng máy bơm

Đơn vị tính: đ/100m2/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.11141 | - Bằng máy bơm xăng | 100m2/lần |  | 7.104 | 12.495 | 19.599 |
| CX.11142 | - Bằng máy bơm điện | 100m2/lần |  | 9.472 | 11.527 | 20.999 |

CX.11150 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/100m2/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.11151 | Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng thủ công | 100m2/lần | 6.000 | 13.418 |  | 19.418 |

CX.11160 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) bằng xe bồn

Đơn vị tính: đ/100m2/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.11161 | - Bằng xe bồn 5 m3 | 100m2/lần | 6.000 | 7.893 | 27.467 | 41.360 |
| CX.11162 | - Bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 6.000 | 7.893 | 21.108 | 35.001 |

CX.12100 Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tuỳ theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.

CX.12110 Phát thảm cỏ bằng máy

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12111 | - Thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần |  | 13.635 | 7.475 | 21.110 |
| CX.12112 | - Thảm cỏ không thuần chủng | 100m2/lần |  | 10.226 | 5.578 | 15.804 |

CX.12120 Phát thảm cỏ bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12121 | - Thảm cỏ thuần chủng | 100m2/lần |  | 42.610 |  | 42.610 |
| CX.12122 | - Thảm cỏ không thuần chủng | 100m2/lần |  | 34.088 |  | 34.088 |

CX.12130 Xén lề cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bó vỉa 10cm.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/100m/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12131 | Xộn lề cỏ lá gừng | 100m/lần |  | 28.122 |  | 28.122 |
| CX.12132 | Xộn lề cỏ nhung | 100m/lần |  | 42.610 |  | 42.610 |

CX.12140 Làm cỏ tạp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cỏ được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/100m2/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12140 | Làm cỏ tạp | 100m2/lần |  | 28.122 |  | 28.122 |

CX.12150 Trồng dặm cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.

- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/1m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12151 | Trồng dặm cỏ | 1m2/lần | 22.990 | 6.562 |  | 29.552 |

CX.12160 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Phun thuốc trừ sâu cỏ.

- Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày.

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12161 | Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ | 100m2/ lần | 1.080 | 6.250 |  | 7.330 |

CX.12170 Bón phân thảm cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.12171 | Bón phân thảm cỏ | 100m2/ lần | 9.000 | 8.522 |  | 17.522 |

Chương II

DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ

CX.21100 Duy trì bồn hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới khu vực xa nguồn nước.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa được quy định như sau: Lượng nước tưới: 5lít/m2; Số lần tưới 180 lần/năm.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào được quy định như sau: Lượng nước tưới: 5lít/m2; Số lần tưới 140 lần/năm.

CX.21110 Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.21111 | - Bằng máy bơm xăng | 100m2/lần |  | 6.314 | 11.107 | 17.421 |
| CX.21112 | - Bằng máy bơm điện | 100m2/lần |  | 7.893 | 9.606 | 17.499 |

CX.21120 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.21121 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công | 100m2/lần | 5.000 | 12.629 |  | 17.629 |

CX.21130 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.21131 | - Bằng xe bồn 5 m3 | 100m2/lần | 5.000 | 8.682 | 25.178 | 38.860 |
| CX.21132 | - Bằng xe bồn 8 m3 | 100m2/lần | 5.000 | 8.682 | 21.108 | 34.791 |

Ghi chú: Đơn giá của các công tác CX.21110; CX.21120; CX.21130 quy định đối với các đô thị vùng I. Các đô thị vùng II, vùng III đơn giá Nhân công, Máy thi công được điều chỉnh với hệ số K = 1,42.

CX.22110 Công tác thay hoa bồn hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.

- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.22111 | - Bằng hoa giống | 100m2/ lần |  | 283.780 |  | 283.780 |
| CX.22112 | - Bằng hoa giá | 100m2/ lần |  | 255.657 |  | 255.657 |
| Ghi chú: Đơn giá ở trên chưa bao gồm chi phí vật liệu. |  |

CX.22120 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.22121 | Phun thuốc trừ sâu bồn hoa | 100m2/lần | 1.080 | 14.700 |  | 15.780 |

CX.22130 Bón phân và xử lý đất bồn hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.

- Bón đều phân vào gốc cây.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.22131 | Bón phân và xử lý đất bồn hoa | 100m2/lần | 166.680 | 28.463 |  | 195.143 |

CX.22140 Duy trì bồn cảnh lá mầu (bao gồm bồn cảnh ở công viên có hàng rào và không có hàng rào)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm (tỷ lệ trồng dặm đối với công viên có hàng rào là 20%/năm, công viên không có hàng rào là 30%/năm).

- Nhổ bỏ cỏ dại (12 lần/năm); cắt tỉa bấm ngọn (8 lần/năm).

- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân hữu cơ 2lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 2 đợt, mỗi đợt 2 lần).

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/100m2/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.22141 | - Có hàng rào | 100m2/năm | 605.100 | 1.678.816 |  | 2.283.916 |
| CX.22142 | - Không hàng rào | 100m2/năm | 760.320 | 2.111.729 |  | 2.872.049 |
| Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cây cảnh trồng dặm. |

CX.22150 Duy trì cây hàng rào, đường viền

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao (thực hiện 12 lần/năm).

- Bón phân hữu cơ 2 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.22151 | - Cao < 1m | 100m2/lần | 432.000 | 1.150.458 |  | 1.582.458 |
| CX.22152 | - Cao ≥ 1m | 100m2/lần | 432.000 | 1.823.688 |  | 2.255.688 |

CX.22160 Trồng dặm cây hàng rào, đường viền

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm (tỷ lệ trồng dặm là 30%/1m2).

- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân hữu cơ.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/1m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.22161 | Trồng dặm cây hàng rào, đường viền | m2 | 2.594 | 3.157 |  | 5.751 |
| Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cây hàng rào trồng dặm. |

CX.23100 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình được quy định như sau: Lượng nước tưới: 5lít/m2; Số lần tưới 150 lần/năm.

CX.23110 Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm

Đơn vị tính: đ/100cây/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.23111 | - Bằng máy bơm xăng | 100 cây/lần |  | 5.920 | 10.412 | 16.332 |
| CX.23112 | - Bằng máy bơm điện | 100 cây/lần |  | 7.893 | 9.606 | 17.499 |

CX.23120 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/100cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.23121 | Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công | 100 cây/lần | 5.000 | 11.839 |  | 16.839 |

CX.23130 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn

Đơn vị tính: đ/100cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.23131 | - Bằng xe bồn 5 m3 | 100 cây/lần | 5.000 | 8.682 | 25.178 | 38.860 |
| CX.23132 | - Bằng xe bồn 8 m3 | 100 cây/lần | 5.000 | 77.351 | 19.098 | 101.449 |

Ghi chú: Đơn giá của các công tác CX.23110; CX.23120; CX.23130 quy định đối với các đô thị vùng I. Các đô thị vùng II, vùng III trị số đơn giá Nhân công, Máy thi công được điều chỉnh với hệ số K = 1,42.

CX.24110 Duy trì cây cảnh trổ hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối không để cây nặng tàn, nghiêng ngả (thực hiện 12 lần/năm).

- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân hữu cơ 2 lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 4 đợt, mỗi đợt 2 lần).

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/100cây/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.24111 | Duy trì cây cảnh trổ hoa | 100cây/năm | 583.680 | 4.388.782 |  | 4.972.462 |
| CX.24112 | Duy trì cây cảnh tạo hình cú trổ hoa | 100cây/năm | 583.680 | 4.827.661 |  | 5.411.341 |

Ghi chú: Đối với công tác duy trì cây cảnh tạo hình có trổ hoa, đơn giá nhân công được nhân với hệ số K = 1,1.

CX.24120 Trồng dặm cây cảnh trổ hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng cây cảnh, tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: đ/100 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.24121 | Trồng dặm cây cảnh trổ hoa | 100 cây |  | 1.183.948 |  | 1.183.948 |
| Ghi chú: Đơn giá ở trên chưa bao gồm chi phí vật liệu. |

CX.24130 Duy trì cây cảnh tạo hình

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt tỉa cây theo hình quy định (thực hiện 12 lần/năm).

- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2 lần/năm, phân hữu cơ 2lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 3 đợt, mỗi đợt 2 lần).

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/100cây/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.24131 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 100 cây | 575.760 | 3.647.376 |  | 4.223.136 |

CX.25100 Duy trì cây cảnh trồng chậu

(Kích thước chậu có đường kính bình quân 60cm, cao 40cm)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu được quy định như sau: Lượng nước tưới: 3 lít/cây; Số lần tưới 90 lần/năm.

CX.25110 Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.25111 | - Bằng máy bơm xăng 3cv | 100 chậu |  | 3.946 | 6.664 | 10.610 |
| CX.25112 | - Bằng máy bơm điện 1,5kw | 100 chậu |  | 5.525 | 6.244 | 11.769 |

CX.25120 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/100chậu/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.25121 | Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công | 100 chậu | 3.000 | 8.682 |  | 11.682 |

CX.25130 Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.25131 | - Bằng xe bồn 5 m3 | 100 chậu | 3.000 | 5.525 | 16.785 | 25.310 |
| CX.25132 | - Bằng xe bồn 8 m3 | 100 chậu | 3.000 | 6.314 | 15.077 | 24.392 |

Ghi chú: Đơn giá của các công tác CX.25110; CX.25120; CX.25130 quy định đối với các đô thị vùng I. Các đô thị vùng II, vùng III trị số đơn giá Nhân công, Máy thi công được điều chỉnh với hệ số K = 1,42.

CX.26110 Thay đất, phân chậu cảnh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/100chậu/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.26111 | Thay đất, phân chậu cảnh | 100chậu/ lần | 772.000 | 852.191 |  | 1.624.191 |

CX.26120 Duy trì cây cảnh trồng chậu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt tải cảnh hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện 6lần/năm.

- Bón phân vô cơ 2 lần/năm; phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đợt 2 lần.

- Nhổ cỏ dại, xới tơi đất thực hiện 4 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/100chậu/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.26121 | Duy trì cây cảnh trồng chậu | 100chậu/ lần | 101.760 | 2.727.010 |  | 2.828.770 |

CX.26130 Trồng dặm cây cảnh trồng chậu

Đơn vị tính: đ/100 chậu trồng dặm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.26131 | Trồng dặm cây cảnh trồng chậu | 100 chậu | 15.000 | 789.298 |  | 804.298 |
| Ghi chú: Chi phí vật liệu ở trên chưa bao gồm chi phí cây cảnh trồng dặm. |

CX.26140 Thay chậu hỏng, vỡ

Đơn vị tính: đ/100 chậu/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.26141 | Thay chậu hỏng, vỡ | 100chậu/ lần |  | 852.191 |  | 852.191 |
| Ghi chú: Đơn giá ở trên chưa bao gồm chi phí vật liệu. |

CX.26150 Duy trì cây leo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn, tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì 1 cây leo quy định như sau:Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới 120 lần/năm.

Đơn vị tính: 10 cây/lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.26151 | Duy trì cây leo | 10cây/lần | 500 | 10.226 |  | 10.726 |

Chương III

DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT

Phân loại cây bóng mát:

- Cây bóng mát mới trồng: Cây sau khi trồng được 90 ngày đến 2 năm.

- Cây bóng mát trồng sau 2 năm:

+ Cây bóng mát loại 1: Cây cao <= 6m và có đường kính gốc cây <= 20cm

+ Cây bóng mát loại 2: Cây cao <= 12m và có đường kính gốc <= 50cm.

+ Cây bóng mát loại 3: Cây cao > 12m hoặc có đường kính gốc > 50cm.

CX.31110 Duy trì cây bóng mát mới trồng

Thành phần công việc:

- Tưới nước ướt đẫm gốc cây.

- Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện trung bình 1 lần/năm.

- Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: dùng kéo (hoặc cưa) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng: thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây: Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹp rác quanh gốc cây thu gom vận chuyển đến đổ nơi quy định, thực hiện 4 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: đ/1cây/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31111 | Duy trì cây bóng mát mới trồng | cây | 95.450 | 98.854 | 91.557 | 285.861 |

CX.31120 Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát

(Diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Tưới nước bằng xe bồn.

- Phát và xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.

- Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.

- Trồng dặm cỏ 30%.

- Bón phân hữu cơ thảm cỏ thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cỏ chậu được quy định như sau: Lượng nước tưới: 15 lít/m2; Số lần tưới 140 lần/năm.

Đơn vị tính: đ/1 bồn/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31121 | Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát | bồn/năm | 49.638 | 345.137 | 275.822 | 670.597 |

Ghi chú: Chi phí nước tưới và xe bồn 5m3 được quy định đối với các đô thị vùng I. Các đô thị vùng II đực điều chỉnh với K=1,7; Vùng III được điều chỉnh với hệ số K = 2,3.

CX.31130 Duy trì cây bóng mát loại 1

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/1cây/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31131 | Duy trì cây bóng mát loại 1 | cây/năm | 7.465 | 38.349 |  | 45.814 |

CX.31140 Duy trì cây bóng mát loại 2

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Tẩy chồi thực hiện trung bình 3 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/1cây/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31141 | Duy trì cây bóng mát loại 2 | cây/năm | 640 | 241.000 | 74.123 | 315.762 |

CX.31150 Duy trì cây bóng mát loại 3

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường.

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/1cây/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31151 | Duy trì cây bóng mát loại 3 | cây/năm | 1.065 | 493.418 | 122.414 | 616.897 |

CX.31160 Giải toả cành cây gẫy

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Giải toả cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.

- Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt.

- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định.

Đơn vị tính: đ/1 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31161 | - Cây loại 1 | cây |  | 25.566 | 7.222 | 32.788 |
| CX.31162 | - Cây loại 2 | cây | 819 | 102.263 | 17.060 | 120.142 |
| CX.31163 | - Cây loại 3 | cây | 974 | 170.438 | 20.683 | 192.096 |

CX.31170 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tuỳ từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12 m.

- Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định.

Đơn vị tính: đ/1 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31171 | - Cây loại 1 | cây | 4.202 | 383.486 | 252.189 | 639.877 |
| CX.31172 | - Cây loại 2 | cây | 5.043 | 511.314 | 312.948 | 829.305 |

CX.31180 Gỡ phụ sinh cây cổ thụ

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.

Đơn vị tính: đ/1 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31181 | Gỡ phụ sinh cây cổ thụ | cây |  | 681.753 | 218.731 | 900.484 |

CX.31190 Giải toả cây gẫy, đổ

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.

- Chuẩn bị dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.

- Giải toả cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: đ/1 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31191 | - Cây loại 1 | cây |  | 281.223 | 30.952 | 312.175 |
| CX.31192 | - Cây loại 2 | cây |  | 596.534 | 361.612 | 958.145 |
| CX.31193 | - Cây loại 3 | cây |  | 1.278.286 | 613.336 | 1.891.622 |

CX.31200 Đốn hạ cây sâu bệnh

Thành phần công việc:

- Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.

- Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ.

- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng.

- Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5km.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Đơn vị tính: đ/1 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31201 | - Cây loại 1 | cây |  | 276.110 | 56.746 | 332.855 |
| CX.31202 | - Cây loại 2 | cây |  | 1.082.282 | 600.235 | 1.682.517 |
| CX.31203 | - Cây loại 3 | cây |  | 1.832.210 | 1.033.431 | 2.865.641 |

CX.31210 Quét vôi gốc cây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tôi vôi.

- Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Đơn vị tính: đ/1 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.31211 | - Cây loại 1 | cây | 78 | 2.605 |  | 2.682 |
| CX.31212 | - Cây loại 2 | cây | 281 | 3.946 |  | 4.228 |
| CX.31213 | - Cây loại 3 | cây | 562 | 9.866 |  | 10.428 |

Phần IV

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng công bố tại văn bản này bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

1. Nội dung đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

a). Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ (kể cả vật liệu luân chuyển, công cụ) cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Chi phí vật liệu đã bao gồm cả vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc này. Giá vật liệu lấy tại thời điểm tháng 6/2010 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b). Nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá tính với mức lương tối thiểu là 730.000 đồng/tháng. Cấp bậc tiền lương, nhóm lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, …) bằng 12% lương cơ bản. Nếu công việc nào được tính thêm phụ cấp khác thì bổ sung phụ cấp theo quy định.

b). Máy thi công:

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công trực tiếp hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. Tiền lương thợ điều khiển máy tính với mức lương tối thiểu là 730.000 đồng/tháng.

2. Đơn giá được xác định trên cơ sở:

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công;

Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng công bố kèm theo văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng;

Công bố giá vật liệu tháng 6/2010 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3. Kết cấu của tập đơn giá

Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm 06 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Mỗi đơn giá đ­ược trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Chương I: Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, choá đèn.

Chương II: Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện.

Chương III: Lắp đặt các loại đèn sân vườn.

Chương IV: Lắp đặt đèn trang trí.

Chương V: Duy trì lưới điện chiếu sáng.

Chương VI: Duy trì trạm đèn.

4. Quy định áp dụng

Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trường hợp công tác thực hiện công ích đô thị đặc thù tại địa phương có quy trình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá này hoặc những công tác thực hiện công ích đô thị chưa quy định về định mức, đơn giá thì các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác công ích đô thị trên căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công xây dựng có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá riêng báo cáo Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh ban hành áp dụng.

Đơn giá này quy định áp dụng đối với nguồn vốn Nhà nước, khuyến khích các nguồn vốn khác tham khảo vận dụng.

Chương I

LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHOÁ ĐÈN

CS.1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột gang.

Thành phần công việc:

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.

- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.

- Đào mà, hố móng.

- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.

Đơn vị tính: đ/1 cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.1.01.1.1 | Cột đèn BTCT cao ≤ 10m | cột | 1.870.000 | 355.184 |  | 2.225.184 |
| CS.1.01.1.2 | Cột đèn BTCT cao > 10m | cột | 3.820.000 | 394.649 |  | 4.214.649 |
| CS.1.01.1.3 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 8m | cột | 2.794.000 | 236.790 |  | 3.030.790 |
| CS.1.01.1.4 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 10m | cột | 3.456.000 | 355.184 |  | 3.811.184 |
| CS.1.01.1.5 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 12m | cột | 3.820.000 | 394.649 |  | 4.214.649 |
|  | Lắp dựng cột đèn bằng máy |  |  |  |  |  |
| CS.1.01.2.1 | Cột đèn BTCT cao ≤ 10m | cột | 1.870.000 | 197.325 | 352.159 | 2.419.483 |
| CS.1.01.2.2 | Cột đèn BTCT cao > 10m | cột | 3.820.000 | 276.254 | 352.159 | 4.448.413 |
| CS.1.01.2.3 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 8m | cột | 2.794.000 | 197.325 | 281.727 | 3.273.052 |
| CS.1.01.2.4 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 10m | cột | 3.456.000 | 197.325 | 281.727 | 3.935.052 |
| CS.1.01.2.5 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 12m | cột | 3.820.000 | 236.790 | 352.159 | 4.408.948 |
|  | Vận chuyển cột đèn |  |  |  |  |  |
| CS.1.01.3.1 | Cột đèn BTCT cao ≤ 10m | cột |  |  | 48.208 | 48.208 |
| CS.1.01.3.2 | Cột đèn BTCT cao > 10m | cột |  |  | 48.208 | 48.208 |
| CS.1.01.3.3 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 8m | cột |  |  | 48.208 | 48.208 |
| CS.1.01.3.4 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 10m | cột |  |  | 48.208 | 48.208 |
| CS.1.01.3.5 | Cột đèn thép, gang cao ≤ 12m | cột |  |  | 48.208 | 48.208 |

CS.1.02.00 Lắp chụp đầu cột

CS.1.02.10 Lắp chụp đầu cột mới

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1 chiếc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đặt chụp đầu cột (cột mới) |  |  |  |  |  |
| CS.1.02.1.1 | - Chiều dài cột ≤ 10,5m | cái | 1.050.000 | 42.610 | 157.563 | 1.250.172 |
| CS.1.02.1.2 | - Chiều dài cột > 10,5m | cái | 1.050.000 | 46.870 | 157.563 | 1.254.433 |

CS.1.02.20 Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Kéo lại bảng séc măng của dàn.

- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn.

- Tháo kéo lại dây.

- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn.

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1 chiếc

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.02.2.1 | Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn) | cái | 836.000 | 42.610 | 130.473 | 1.009.083 |

CS.1.03.00 Lắp cần đèn các loại

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1 cần đèn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp cần đèn thường Ø 60 |  |  |  |  |  |
| CS.1.03.1.1 | Cần đèn dài ≤ 2,8m | cần | 300.000 | 80.958 | 210.084 | 591.042 |
| CS.1.03.1.2 | Cần đèn dài ≤ 3,2m | cần | 338.000 | 89.480 | 210.084 | 637.564 |
| CS.1.03.1.3 | Cần đèn dài ≤ 3,6m | cần | 374.000 | 97.150 | 262.605 | 733.755 |
| CS.1.03.1.4 | Cần đèn dài ≤ 3,8m | cần | 392.000 | 107.376 | 262.605 | 761.981 |
| CS.1.03.1.5 | Cần đèn dài ≤ 4m | cần | 410.000 | 110.785 | 315.126 | 835.911 |
| CS.1.03.1.6 | Cần đèn dài ≤ 4,4m | cần | 446.000 | 115.898 | 315.126 | 877.024 |
| CS.1.03.1.7 | Cần đèn dài ≤ 6m | cần | 595.000 | 119.307 | 315.126 | 1.029.433 |
|  | Lắp cần đèn chữ S |  |  |  |  |  |
| CS.1.03.2.1 | Cần đèn dài ≤ 2,8m | cần | 470.855 | 213.048 | 253.761 | 937.664 |
| CS.1.03.2.2 | Cần đèn dài ≤ 3,2m | cần | 537.600 | 225.831 | 253.761 | 1.017.192 |
|  | Lắp cần đèn sợi tóc Ø 48 |  |  |  |  |  |
| CS.1.03.3.1 | Cần đèn dài ≤ 1,5m | cần | 70.000 | 127.829 | 211.468 | 409.296 |
| CS.1.03.3.2 | Cần đèn dài ≤ 2m | cần | 88.000 | 127.829 | 211.468 | 427.296 |
| CS.1.03.3.3 | Cần đèn dài ≤ 2,5m | cần | 95.000 | 170.438 | 211.468 | 476.906 |
| CS.1.03.3.4 | Cần đèn dài > 2,5m | cần | 120.000 | 213.048 | 211.468 | 544.515 |

CS.1.04.10 Kéo lèo đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển tập kết vật liệu trong phạm vi 500m

- Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật

- Lắp cố định lèo đèn trên cột

- Bắt mani cốt đơ, kéo tăng đơ, kéo dây vào đèn

- Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao.

Đơn vị tính: đ/1 lèo đèn

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo lèo đèn |  |  |  |  |  |
| CS.1.04.1.1 | Kéo lèo đôi | bộ | 180.000 | 255.657 | 422.935 | 858.592 |
| CS.1.04.1.2 | Kéo lèo ba | bộ | 250.000 | 340.876 | 704.892 | 1.295.768 |

CS.1.05.10 Lắp choá đèn (lắp lốp), chao cao áp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m

- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn

- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh

Đơn vị tính: đ/1 choá

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp chóa đèn, chao cao áp |  |  |  |  |  |
| CS.1.05.1.1 | Chóa đèn cao áp cao ≤ 12m | chúa | 1.388.569 | 42.610 | 157.563 | 1.588.741 |
| CS.1.05.1.2 | Chóa đèn cao áp cao > 12m | chúa | 1.388.569 | 59.653 | 157.563 | 1.605.785 |
| CS.1.05.1.3 | Chóa đèn sợi tóc | chúa | 25.000 | 25.566 | 157.563 | 208.129 |
| CS.1.05.1.4 | Chóa đèn huỳnh quang | chúa | 17.000 | 42.610 | 157.563 | 217.172 |

CS.1.06.00 Lắp các loại xà, sứ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m

- Đánh dấu đúng kích thước lỗ

- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao

- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà

Đơn vị tính: đ/1 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp |  |  |  |  |  |
| CS.1.06.1.1 | Loại xà ≤ 1m | bộ |  | 21.305 | 211.468 | 232.772 |
| CS.1.06.1.2 | Loại xà > 1m | bộ |  | 21.305 | 211.468 | 232.772 |
|  | Lắp xà dọc |  |  |  |  |  |
| CS.1.06.2.1 | Loại xà ≤ 1m | bộ | 140.000 | 106.524 | 211.468 | 457.991 |
|  | Lắp xà ngang bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.1.06.3.1 | Loại xà ≤ 1m | bộ | 201.000 | 42.610 | 211.468 | 455.077 |
| CS.1.06.3.2 | Loại xà > 1m | bộ | 201.000 | 59.653 | 211.468 | 472.121 |
|  | Lắp xà ngang bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.1.06.4.1 | Loại xà ≤ 1m | bộ | 201.000 | 85.219 |  | 286.219 |
| CS.1.06.4.2 | Loại xà > 1m | bộ | 201.000 | 127.829 |  | 328.829 |

Ghi chú:

- Nếu lắp xà kép, xà néo thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2.

- Định mức trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì đơn giá nhân công điều chỉnh với hệ số 0,8.

CS.1.07.00 Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m

- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.1.07.1.1 | Làm tiếp địa cho cột điện | bộ | 204.000 | 40.053 | 26.485 | 270.538 |
| CS.1.07.2.1 | Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm | bộ | 204.000 | 34.088 | 52.971 | 291.059 |
| CS.1.07.3.1 | Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo | bộ | 204.000 | 42.610 | 264.439 | 511.048 |
| CS.1.07.4.1 | Làm bộ néo chằng | bộ | 390.000 | 255.657 | 26.485 | 672.143 |

Chương II

KÉO DÂY, KÉO CÁP – LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT – ĐÁNH SỐ CỘT – LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT – LUỒN DÂY LÊN ĐÈN – LẮP TỦ ĐIỆN

CS.2.01.10 Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí

- Cảnh giới, giám sát an toàn

- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ

- Buộc dây cố định trên sứ, sử lý các đầu cáp

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng |  |  |  |  |  |
| CS.2.01.1.1 | - Tiết diện dây 6 - 25mm2 | 100m | 3.212.983 | 127.829 | 352.446 | 3.693.257 |
| CS.2.01.1.2 | - Tiết diện dây 26 - 50mm2 | 100m | 6.970.817 | 213.048 | 1.409.784 | 8.593.649 |

Ghi chú:

- Kéo dây tiết diện > 50 mm2 thì đơn giá nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.

CS.2.02.00 Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha

- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đ/1 đầucáp; 1cầu chì

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.02.1.1 | Làm đầu cáp khô | đ/cáp | 5.000 | 70.732 |  | 75.732 |
| CS.2.02.2.1 | Lắp cầu chì đuôi cá | cái | 20.000 | 21.731 |  | 41.731 |

CS.2.03.10 Rải cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí

- Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao

Đơn vị tính: đ/100m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.03.1.1 | Rải cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x16 - 1x10) | 100m | 13.801.970 | 118.395 |  | 13.920.365 |

CS.2.04.10 Luồn cáp cửa cột

Thành phần công việc:

- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp

- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột

- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính:đ/1 đầu cáp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.04.1.1 | Luồn cáp cửa cột | đ/cáp |  | 19.732 |  | 19.732 |

CS.2.05.10 Đánh số cột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.  Đơn vị tính: đ/10 cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.05.1.1 | Đánh số cột | 10 cột | 21.818 | 181.602 |  | 203.420 |

CS.2.06.00 Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa bảng điện vào cột

- Định vị và lắp bulông

- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột

- Lắp cửa cột, sơn cửa cột.

Đơn vị tính: đ/1 bảng; 1 cửa

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.06.1.1 | Lắp bảng điện cửa cột | bảng | 108.000 | 21.305 |  | 129.305 |
| CS.2.06.2.1 | Lắp cửa cột | cửa | 107.727 | 23.679 | 14.610 | 146.017 |

CS.2.07.10 Luồn dây lên đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây.

Đơn vị tính: đ/100 m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.07.1.1 | Luồn dây lên đèn | 100m | 1.305.290 | 197.325 | 1.409.784 | 2.912.399 |

CS.2.08.00 Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xác định vị trí

- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá

- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ

- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử.  Đơn vị tính: đ/1 giá đỡ; 1 tủ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.2.08.1.1 | Làm giá đỡ tủ | bộ | 545.000 | 197.325 |  | 742.325 |
| CS.2.08.2.1 | Lắp đặt tủ ở độ cao < 2m | tủ | 10.500.000 | 185.485 |  | 10.685.485 |
| CS.2.08.2.2 | Lắp đặt tủ ở độ cao ≥ 2m | tủ | 10.500.000 | 185.485 | 197.452 | 10.882.937 |

Chương III

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN

CS.3.01.10 Lắp dựng cột đèn sân vườn (H = 8,5m)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m

- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính: đ/1 cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp dựng cột đèn sân vườn |  |  |  |  |  |
| CS.3.01.1.1 | - Bằng thủ công | cột | 3.200.000 | 383.486 |  | 3.583.486 |
| CS.3.01.1.2 | - Bằng cơ giới | cột | 3.200.000 | 213.048 | 352.159 | 3.765.207 |

CS.3.02.10 Lắp đặt đèn lồng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư

- Đục lỗ bắt tay đèn lồng

- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn

- Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/1 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.3.02.1.1 | Lắp đặt đèn lồng | bộ | 100.000 | 51.131 | 211.468 | 362.599 |

CS.3.03.10 Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư

- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/1 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.3.03.1.1 | Lắp đặt đèn cầu | bộ | 160.000 | 17.044 | 211.468 | 388.511 |
| CS.3.03.1.2 | Lắp đặt đèn nấm | bộ | 1.577.858 | 25.566 | 211.468 | 1.814.891 |
| CS.3.03.1.3 | Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ | bộ | 120.000 | 51.131 |  | 171.131 |

Chương IV

LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ

CS.4.01.00 Lắp đèn màu ngang đường

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối

- Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.

CS.4.01.10 Lắp đèn bóng ốc ngang đường

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.01.1.1 | Lắp đèn bóng ốc ngang đường | 100 bóng | 291.100 | 383.486 | 1.409.784 | 2.084.370 |
| CS.4.01.1.2 | Lắp đèn bóng ốc ngó ba - ngã tư | 100 bóng | 441.800 | 511.314 | 2.114.676 | 3.067.790 |

CS.4.01.20 Lắp đèn dây rắn ngang đường

Đơn vị tính: đ/10 m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.01.2.1 | Lắp đèn dây rắn ngang đường | 10m | 220.000 | 170.438 | 422.935 | 813.373 |
| CS.4.01.2.2 | Lắp đèn dây rắn ngã ba - ngã tư | 10m | 220.000 | 255.657 | 704.892 | 1.180.549 |

CS.4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối

- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.

CS.4.02.10 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc |  |  |  |  |  |
| CS.4.02.1.1 | - cao độ < 3m | 100 bóng | 250.000 | 426.095 | 1.409.784 | 2.085.879 |
| CS.4.02.1.2 | - cao độ ≥ 3m | 100 bóng | 250.000 | 553.924 | 2.114.676 | 2.918.600 |

CS.4.02.20 Lắp đèn dây rắn viền kiến trúc

Đơn vị tính: đ/10 m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc |  |  |  |  |  |
| CS.4.02.2.1 | - cao độ < 3m | 10m | 220.000 | 236.790 | 281.957 | 738.746 |
| CS.4.02.2.2 | - cao độ ≥ 3m | 10m | 220.000 | 315.719 | 563.914 | 1.099.633 |

CS.4.03.00 Lắp đèn màu trang trí cây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Trải dây đèn lên cây

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

CS.4.03.10 Lắp đèn bóng ốc trang trí cây

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng ốc trang trí cây |  |  |  |  |  |
| CS.4.03.1.1 | - cao độ < 3m | 100 bóng | 250.000 | 298.267 | 281.957 | 830.224 |
| CS.4.03.1.2 | - cao độ ≥ 3m | 100 bóng | 250.000 | 426.095 | 563.914 | 1.240.009 |

CS.4.03.20 Lắp đèn bóng 3W trang trí cây

Đơn vị tính: đ/1dây (100 bóng)

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng 3w trang trí cây |  |  |  |  |  |
| CS.4.03.2.1 | - cao độ < 3m | dây | 200.000 | 42.610 | 98.685 | 341.294 |
| CS.4.03.2.2 | - cao độ ≥ 3m | dây | 200.000 | 59.653 | 211.468 | 471.121 |

CS.4.04.00 Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt

- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

CS.4.04.10 Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng

Đơn vị tính: đ/100 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng |  |  |  |  |  |
| CS.4.04.1.1 | - cao độ < 3m | 100 bóng | 250.000 | 340.876 | 1.127.827 | 1.718.703 |
| CS.4.04.1.2 | - cao độ ≥ 3m | 100 bóng | 250.000 | 443.139 | 1.691.741 | 2.384.880 |

CS.4.04.20 Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng:

Đơn vị tính:đ/10 m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng |  |  |  |  |  |
| CS.4.04.2.1 | - cao độ < 3m | 10m | 220.000 | 85.219 | 211.468 | 516.687 |
| CS.4.04.2.2 | - cao độ ≥ 3m | 10m | 220.000 | 110.785 | 422.935 | 753.720 |

CS.4.04.30 Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng

Đơn vị tính: đ/10 m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng |  |  |  |  |  |
| CS.4.04.3.1 | - cao độ < 3m | 10m | 250.000 | 255.657 | 281.957 | 787.614 |
| CS.4.04.3.2 | - cao độ ≥3m | 10m | 250.000 | 340.876 | 563.914 | 1.154.790 |

CS.4.05.00 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế

- Kéo dây nguồn đấu điện

- Kiểm tra, hoàn chỉnh.

CS.4.05.10 Lắp đèn pha trên cạn

Đơn vị tính:đ/1bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp đèn pha trên cạn |  |  |  |  |  |
| CS.4.05.1.1 | - cao độ < 3m | bộ | 2.150.000 | 85.219 | 211.468 | 2.446.687 |
| CS.4.05.1.2 | - cao độ ≥ 3m | bộ | 2.150.000 | 110.785 | 253.761 | 2.514.546 |

CS.4.05.20 Lắp đèn pha dưới nước

Đơn vị tính: đ/1 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.4.05.2.1 | Lắp đèn pha dưới nước | bộ | 3.024.000 | 153.394 |  | 3.177.394 |

CS.4.06.00 Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá

- Kiểm tra, hoàn chỉnh

Đơn vị tính: đ/1bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp khung kích thước 1x2m |  |  |  |  |  |
| CS.4.06.1.1 | - cao độ < 3m | khung | 250.000 | 127.829 | 225.565 | 603.394 |
| CS.4.06.1.2 | - cao độ ≥ 3m | khung | 250.000 | 170.438 | 338.348 | 758.786 |
|  | Lắp khung kích thước >1x2m |  |  |  |  |  |
| CS.4.06.2.1 | - cao độ < 3m | khung | 350.000 | 170.438 | 281.957 | 802.395 |
| CS.4.06.2.2 | - cao độ ≥ 3m | khung | 350.000 | 221.570 | 422.935 | 994.505 |

CS.4.07.10 Lắp bộ điều khiển nhấp nháy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển.

Đơn vị tính: đ/1bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lắp bộ điều khiển nhấp nháy |  |  |  |  |  |
| CS.4.07.1.1 | - số lượng 2 - 3 kênh | bộ | 105.000 | 85.219 |  | 190.219 |
| CS.4.07.1.2 | - số lượng ≥ 4 kênh | bộ | 120.000 | 127.829 |  | 247.829 |

Ghi chú: - Công tác duy trì đèn trang trí tính theo đơn giá duy trì hệ thống đèn công cộng. Mỗi điểm đóng cắt đèn tương đương với đóng cắt một trạm.

- Đối với công tác tháo dỡ đèn trang trí thì đơn giá được áp dụng hệ số bằng 0,2 đơn giá lắp đặt đèn trang trí.

Chương V

DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

CS.5.01.00 Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn ống

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp

- Cảnh giới đảm bảo giao thông

- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới

- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lốp đèn

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.01.10 Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/20 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.1.1 | Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công | 20 bóng | 150.795 | 284.147 |  | 434.942 |

CS.5.01.20 Thay bóng cao áp

Đơn vị tính: đ/20 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay bóng cao áp bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.01.2.1 | - chiều cao cột <14m | 20 bóng | 3.393.614 | 340.876 | 1.409.784 | 5.144.274 |
| CS.5.01.2.2 | - chiều cao cột <14-<18m | 20 bóng | 3.393.614 | 426.095 | 1.471.041 | 5.290.750 |
| CS.5.01.2.3 | - chiều cao cột 18- 24m | 20 bóng | 3.393.614 | 596.534 | 1.593.628 | 5.583.775 |
|  | Thay bóng cao áp bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.5.01.2.4 | - chiều cao cột < 10m | 20 bóng | 3.563.295 | 613.577 |  | 4.176.872 |

CS.5.01.30 Thay bóng đèn ống

Đơn vị tính: đ/20 bóng

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.01.3.1 | Thay bóng đèn ống bằng cơ giới | 20 bóng | 496.690 | 315.719 | 1.409.784 | 2.222.193 |
| CS.5.01.3.2 | Thay bóng đèn ống bằng thủ công | 20 bóng | 521.525 | 568.295 |  | 1.089.819 |

CS.5.02.00 Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư

- Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốp mới

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.02.10 Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/10 lốp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay chóa đèn đơn đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.02.1.1 | - chiều cao cột <10m | 10 lốp | 1.200.000 | 852.191 | 2.819.568 | 4.871.759 |
| CS.5.02.1.2 | - chiều cao cột <10- <18m | 10 lốp | 1.200.000 | 1.022.629 | 2.100.839 | 4.323.468 |
| CS.5.02.1.3 | - chiều cao cột 18- 24m | 10 lốp | 1.200.000 | 1.107.848 | 2.574.322 | 4.882.170 |
|  | Thay chóa đèn kép đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.02.1.4 | - chiều cao cột <10m | 10 lốp | 2.000.000 | 1.593.597 | 2.819.568 | 6.413.165 |
| CS.5.02.1.5 | - chiều cao cột <10-<18m | 10 lốp | 2.000.000 | 1.661.772 | 2.100.839 | 5.762.611 |
| CS.5.02.1.6 | - chiều cao cột 18-24m | 10 lốp | 2.000.000 | 1.755.513 | 2.574.322 | 6.329.835 |

CS.5.02.20 Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/10 lốp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.02.2.1 | Thay chóa đèn đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công, chiều cao cột <10m | 10 lốp | 1.260.000 | 1.704.382 |  | 2.964.382 |

CS.5.03.00 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết

- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ.

- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới

- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra.

CS.5.03.10 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.03.1.1 | - chiều cao cột <10m | bộ | 402.681 | 85.219 | 281.957 | 769.857 |
| CS.5.03.1.2 | - chiều cao cột <10-<14m | bộ | 402.681 | 93.741 | 231.092 | 727.514 |
| CS.5.03.1.3 | - chiều cao cột <14-<18m | bộ | 402.681 | 119.307 | 252.101 | 774.088 |
| CS.5.03.1.4 | - chiều cao cột 18- 24m | bộ | 402.681 | 127.829 | 306.467 | 836.976 |

CS.5.03.20 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.2.1 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công, chiều cao cột ≤10m | bộ | 422.815 | 153.394 |  | 576.209 |

CS.5.03.30 Thay chấn lưu bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay chấn lưu bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.03.3.1 | - chiều cao cột <10m | bộ | 215.000 | 76.697 | 253.761 | 545.458 |
| CS.5.03.3.2 | - chiều cao cột <10- <14m | bộ | 215.000 | 85.219 | 189.076 | 489.295 |
| CS.5.03.3.3 | - chiều cao cột <14-<18m | bộ | 215.000 | 110.785 | 210.084 | 535.869 |
| CS.5.03.3.4 | - chiều cao cột 18-24m | bộ | 215.000 | 119.307 | 257.432 | 591.739 |

CS.5.03.40 Thay bộ mồi bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay bộ mồi bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.03.4.1 | - chiều cao cột <10m | bộ | 135.000 | 85.219 | 281.957 | 502.176 |
| CS.5.03.4.2 | - chiều cao cột <10- <14m | bộ | 135.000 | 93.741 | 210.084 | 438.825 |
| CS.5.03.4.3 | - chiều cao cột <14-<18m | bộ | 135.000 | 119.307 | 231.092 | 485.399 |
| CS.5.03.4.4 | - chiều cao cột 18-24m | bộ | 135.000 | 127.829 | 281.950 | 544.778 |

CS.5.03.50 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.03.5.1 | - chiều cao cột <10m | bộ | 537.681 | 119.307 | 394.740 | 1.051.727 |
| CS.5.03.5.2 | - chiều cao cột <10- <14m | bộ | 537.681 | 131.237 | 315.126 | 984.044 |
| CS.5.03.5.3 | - chiều cao cột <14- <18m | bộ | 537.681 | 167.029 | 315.126 | 1.019.836 |
| CS.5.03.5.4 | - chiều cao cột 18- 24m | bộ | 537.681 | 178.960 | 367.760 | 1.084.401 |

CS.5.03.60 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.03.6.1 | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công, chiều cao cột ≤ 10m | bộ | 564.565 | 214.752 |  | 779.317 |

CS.5.04.00 Thay các loại xà

Thành phần công việc:

- Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện

- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp)

- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột

- Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ).

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay các loại xà |  |  |  |  |  |
| CS.5.04.1.1 | Thay bộ xà đơn dài 1,2m - 4 sứ | bộ | 311.376 | 230.092 | 225.565 | 767.033 |
| CS.5.04.2.1 | Thay bộ xà kộp dài 1,2m - 4 sứ | bộ | 742.752 | 255.657 | 253.761 | 1.252.170 |
| CS.5.04.3.1 | Thay bộ xà dài 0,6m cú sứ | bộ | 176.288 | 213.048 | 225.565 | 614.901 |
|  | Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây |  |  |  |  |  |
| CS.5.04.4.1 | - bằng cơ giới | bộ | 282.000 | 170.438 | 225.565 | 678.004 |
| CS.5.04.5.1 | - bằng thủ công | bộ | 296.100 | 306.789 |  | 602.889 |
|  | Thay bộ xà không sứ, không dây bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.04.6.1 | - bộ xà dài 0,6m | bộ | 161.600 | 127.829 | 225.565 | 514.994 |
| CS.5.04.6.2 | - bộ xà dài 0,4m | bộ | 121.400 | 127.829 | 225.565 | 474.794 |
| CS.5.04.6.3 | - bộ xà dài 0,3m | bộ | 101.521 | 127.829 | 225.565 | 454.915 |
|  | Thay bộ xà không sứ, không dây bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.5.04.7.1 | - bộ xà dài 0,6m | bộ | 169.680 | 230.092 |  | 399.772 |
| CS.5.04.7.2 | - bộ xà dài 0,4m | bộ | 127.470 | 230.092 |  | 357.562 |
| CS.5.04.7.3 | - bộ xà dài 0,3m | bộ | 106.597 | 230.092 |  | 336.689 |

CS.5.05.00 Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép

Thành phần công việc:

- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện

- Tháo chụp, cần cũ

- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát

CS.5.05.10 Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.05.1.1 | - cần cao áp chữ L | bộ | 405.000 | 213.048 | 173.964 | 792.012 |
| CS.5.05.1.2 | - cần cao áp chữ S | bộ | 470.855 | 298.267 | 173.964 | 943.086 |
| CS.5.05.1.3 | - chụp liền cần | bộ | 1.050.000 | 298.267 | 173.964 | 1.522.231 |
| CS.5.05.1.4 | - chụp ống phóng đơn, kép | bộ | 475.000 | 213.048 | 173.964 | 862.012 |

CS.5.05.20 Thay cần đèn cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cần đèn cao áp bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.5.05.2.1 | - cần cao áp chữ L | bộ | 425.250 | 383.486 |  | 808.736 |
| CS.5.05.2.2 | - cần cao áp chữ S | bộ | 494.398 | 536.880 |  | 1.031.278 |

CS.5.05.30 Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.3.1 | Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới | bộ | 341.000 | 170.438 | 281.957 | 793.395 |

CS.5.05.40 Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.05.4.1 | Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công | bộ | 358.050 | 306.789 |  | 664.839 |

CS.5.06.10 Thay lèo đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu

- Cuốn dây lèo, căng dây lèo

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay lèo đèn |  |  |  |  |  |
| CS.5.06.1.1 | - loại dây đơn | bộ | 341.305 | 340.876 | 563.914 | 1.246.095 |
| CS.5.06.1.2 | - loại dây đôi | bộ | 341.305 | 383.486 | 563.914 | 1.288.704 |
| CS.5.06.1.3 | - loại dây ba | bộ | 533.389 | 511.314 | 563.914 | 1.608.617 |

CS.5.07.00 Thay các loại dây

CS.5.07.10 Thay dây đồng một ruột

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ

- Kéo dây mới, cắt điện

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/40m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay dây đồng 1 ruột |  |  |  |  |  |
|  | * Bằng cơ giới: |  |  |  |  |  |
| CS.5.07.1.1 | - Loại 1x6mm2 | 40m | 552.116 | 170.438 | 239.663 | 962.217 |
| CS.5.07.1.2 | - Loại 1x10mm2 | 40m | 924.812 | 213.048 | 239.663 | 1.377.523 |
| CS.5.07.1.3 | - Loại 1x16mm2 | 40m | 1.250.192 | 213.048 | 239.663 | 1.702.903 |
| CS.5.07.1.4 | - Loại 1x25mm2 | 40m | 1.925.655 | 213.048 | 239.663 | 2.378.366 |
| CS.5.07.1.5 | - Loại A16 | 40m | 273.600 | 213.048 | 239.663 | 726.311 |
| CS.5.07.1.6 | - Loại A25 | 40m | 415.700 | 213.048 | 239.663 | 868.411 |
|  | * Bằng thủ công: |  |  |  |  |  |
| CS.5.07.1.7 | - Loại 1x6mm2 | 40m | 579.722 | 306.789 |  | 886.510 |
| CS.5.07.1.8 | - Loại 1x10mm2 | 40m | 971.052 | 383.486 |  | 1.354.538 |
| CS.5.07.1.9 | - Loại 1x16mm2 | 40m | 1.312.702 | 383.486 |  | 1.696.188 |
| CS.5.07.1.10 | - Loại 1x25mm2 | 40m | 2.021.937 | 383.486 |  | 2.405.423 |
| CS.5.07.1.11 | - Loại A16 | 40m | 287.280 | 383.486 |  | 670.766 |
| CS.5.07.1.12 | - Loại A25 | 40m | 436.485 | 383.486 |  | 819.971 |

CS.5.07.20 Thay cáp treo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ

- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/40m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cáp treo |  |  |  |  |  |
| CS.5.07.2.1 | - bằng cơ giới | 40m | 1.499.361 | 426.095 | 704.892 | 2.630.348 |
| CS.5.07.2.2 | - bằng thủ công | 40m | 1.499.361 | 766.972 |  | 2.266.333 |

CS.5.07.30 Thay cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo đầu nguồn luồn cửa cột

- Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột

- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt

- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa.

Đơn vị tính: đ/40m

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cáp ngầm |  |  |  |  |  |
| CS.5.07.3.1 | - nền đất | 40m | 6.471.100 | 2.982.668 |  | 9.453.768 |
| CS.5.07.3.2 | - hè phố | 40m | 6.471.100 | 3.834.858 |  | 10.305.958 |
| CS.5.07.3.3 | - đường nhựa | 40m | 6.471.100 | 4.687.049 |  | 11.158.149 |
| CS.5.07.3.4 | - đường bê tông atphan | 40m | 6.471.100 | 5.113.145 |  | 11.584.245 |

CS.5.08.10 Thay tủ điện

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo tủ cũ

- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/tủ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.08.10 | Thay tủ điện | tủ | 10.500.000 | 340.876 | 287.010 | 11.127.887 |

CS.5.09.10 Nối cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm đấu nối

- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối

- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đ/hộp

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nối cáp ngầm |  |  |  |  |  |
| CS.5.09.1.1 | - nền đất | hộp | 359.000 | 426.095 |  | 785.095 |
| CS.5.09.1.2 | - hè phố | hộp | 359.000 | 511.314 |  | 870.314 |
| CS.5.09.1.3 | - đường nhựa | hộp | 359.000 | 553.924 |  | 912.924 |
| CS.5.09.1.4 | - đường bê tông atphan | hộp | 359.000 | 596.534 |  | 955.534 |

CS.5.10.10 Thay cột đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp

- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ

- Nhận vật tư, trồng cột mới

- Lắp xà, đèn, chụp, dây

- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.

Đơn vị tính: đ/1 cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay cột đèn |  |  |  |  |  |
| CS.5.10.1.1 | - cột BT ly tâm, cột BT chữ H | cột | 586.713 | 1.311.814 | 2.164.420 | 4.062.947 |
| CS.5.10.1.2 | - cột sắt | cột | 434.337 | 1.183.948 | 2.164.420 | 3.782.704 |
| Ghi chỳ: Chi phớ vật liệu chưa bao gồm đơn giá cột đèn. |

CS.5.11.00 Công tác sơn

Thành phần công việc:

- Cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng)

- Đánh số cột

CS.5.11.10 Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m)

Đơn vị tính: đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.1.1 | Sơn cột sắt (chiều cao 8 - 9,5m) | cột | 114.455 | 276.254 | 1.127.827 | 1.518.537 |

CS.5.11.20 Sơn chụp, sơn cần đèn

Đơn vị tính: đ/bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.2.1 | Sơn chụp, sơn cần đèn | bộ | 47.218 | 94.716 | 704.892 | 846.826 |

CS.5.11.30 Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.3.1 | Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới | cột | 82.364 | 236.790 | 1.127.827 | 1.446.981 |

CS.5.11.40 Sơn cột đèn chùm bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.4.1 | Sơn cột đèn chùm bằng thủ công | cột | 86.482 | 434.114 |  | 520.596 |

CS.5.11.50 Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công

Đơn vị tính:đ/cột

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.5.1 | Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công | cột | 86.482 | 315.719 |  | 402.202 |

CS.5.11.60 Sơn tủ điện cả giá đỡ

Đơn vị tính: đ/tủ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.11.6.1 | Sơn tủ điện cả giá đỡ | tủ | 111.382 | 157.860 |  | 269.242 |

CS.5.12.10 Thay sứ cũ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện

- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây

- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn

Đơn vị tính: đ/1 cái

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.5.12.1.1 | Thay sứ cũ | cái | 5.000 | 29.204 | 140.978 | 175.182 |

CS.5.13.10 Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp

Thành phần công việc:

- Tháo choá, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh choá, kính

- Lắp choá, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đ/01 bộ

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Duy trì chúa đèn cao áp, kính đèn cao áp |  |  |  |  |  |
| CS.5.13.1.1 | - chiều cao cột <10m | bộ | 6.000 | 23.679 | 98.685 | 128.364 |
| CS.5.13.1.2 | - chiều cao cột <10-<14m | bộ | 6.000 | 31.572 | 60.887 | 98.459 |
| CS.5.13.1.3 | - chiều cao cột <14-<18m | bộ | 6.000 | 39.465 | 73.529 | 118.994 |
| CS.5.13.1.4 | - chiều cao cột 18-24m | bộ | 6.000 | 47.358 | 85.811 | 139.169 |

CS.5.14.00 Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế

- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa

- Giám sát an toàn

CS.5.14.10 Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh bằng cơ giới

Đơn vị tính: đ/1 quả

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay quả cầu bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| CS.5.14.1.1 | - Quả cầu nhựa | quả | 80.000 | 47.358 | 140.978 | 268.336 |
| CS.5.14.1.2 | - Quả cầu thủy tinh | quả | 400.000 | 47.358 | 130.108 | 577.466 |

CS.5.14.20 Thay quả cầu nhựa hoặc thuỷ tinh bằng thủ công

Đơn vị tính: đ/1 quả

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay quả cầu bằng thủ công |  |  |  |  |  |
| CS.5.14.2.1 | - Quả cầu nhựa | quả | 84.000 | 113.659 |  | 197.659 |
| CS.5.14.2.2 | - Quả cầu thủy tinh | quả | 420.000 | 113.659 |  | 533.659 |

Chương VI

DUY TRÌ TRẠM ĐÈN

CS.6.01.00 Duy trì trạm đèn

Thành phần công việc:

- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy

- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối

- Sử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn

- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện

- Kiến nghị sửa chữa thay thế.

Đơn vị tính: đ/1trạm/ngày

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.01.1.1 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công | trạm/ngày |  | 39.201 |  | 39.201 |
| CS.6.01.2.1 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | trạm/ngày |  | 34.940 |  | 34.940 |
| CS.6.01.3.1 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU | trạm/ngày |  | 37.496 |  | 37.496 |
| CS.6.01.4.1 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công | trạm/ngày |  | 46.018 |  | 46.018 |
| CS.6.01.5.1 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | trạm/ngày |  | 38.349 |  | 38.349 |
| CS.6.01.6.1 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU | trạm/ngày |  | 40.905 |  | 40.905 |

Ghi chú: Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng quy định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá điều chỉnh như sau:

- Chiều dài tuyến trạm 1500 ÷ 3000m 		Kl = 1,1

- Chiều dài tuyến trạm > 3000m  			Kl = 1,2

- Chiều dài tuyến trạm 1000 ÷1500m 		Kl = 0,9

- Chiều dài tuyến trạm 500 ÷1000m  			Kl = 0,8

- Chiều dài tuyến trạm < 500m 			Kl = 0,5

- Trạm trong ngõ xóm nội thành 			Kv = 1,2

- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành 		Kv = 1,1

- Trạm ngoại thành 					Kv = 1,2

CS.6.02.00 Duy trì chất lượng lưới đèn

Thành phần công việc:

- Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động (cáp thông tin 5000m) và tủ nhận lệnh

- Kiểm tra bóng cao áp bị tối bao gồm: xác định điện áp lưới, xác định thông số bóng tối, vị trí

- Kiểm tra thông số của trạm: Đo điện áp, đo điện đầu và cuối nguồn, dòng điện các pha A, B, C

- Kiểm tra tủ điện: Kiểm tra thiết bị tủ, đóng nguồn, đo các thông số

- Kiểm tra các thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, đo các thông số điện, xác định hư hỏng, đóng, cắt, thử.

- Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn bao gồm: chuẩn bị các thiết bị đo, đo các thông số chiếu sáng mặt đường, xử lý số liệu thống kê, lập biên bản báo cáo.

CS.6.02.10 Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động và tủ nhận lệnh

Đơn vị tính: đ/1lần kiểm tra

| Mã hiệu | Danh mục đơn giá | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS.6.02.1.1 | Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động và tủ nhận lệnh | lần |  | 255.657 | 1.409.784 | 1.665.441 |
| CS.6.02.2.1 | Kiểm tra bóng cao áp bị tối | bóng/ lần |  | 4.261 | 42.294 | 46.554 |
| CS.6.02.3.1 | Kiểm tra thông số điện của trạm | lần |  | 21.305 | 70.489 | 91.794 |
| CS.6.02.4.1 | Kiểm tra tủ điện | lần |  | 255.657 |  | 255.657 |
| CS.6.02.5.1 | Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn | km/ lần |  | 255.657 | 1.409.784 | 1.665.441 |
| CS.6.02.6.1 | Kiểm tra thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ | lần |  | 170.438 |  | 170.438 |

BẢNG DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ XÂY DỰNG BỘ ĐƠN GIÁ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

| STT | Danh mục vật liệu, nhân công, máy thi công | Đơn vị tính | Gía trước VAT |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư |  |  |
| 1 | Thùng rác nhựa | đ/cái | 400.000 |
| 2 | Gas | đ/kg | 20.833 |
| 3 | Điện | đ/kw | 1.023 |
| 4 | Bicarbonat (NaHCO3) | đ/kg | 9.000 |
| 5 | Than hoạt tính | đ/kg | 35.000 |
| 6 | Bao ny lon | đ/bao | 1.202 |
| 7 | Vôi bột | đ/kg | 800 |
| 8 | Vôi nước | đ/kg | 230 |
| 9 | Đất chôn lấp | đ/m3 | 30.000 |
| 10 | Hóa chất diệt ruồi | đ/lít | 65.000 |
| 11 | EM thứ cấp | đ/lít | 15.000 |
| 12 | Bokashi | đ/kg | 2.800 |
| 13 | Permenthin | đ/lít | 480.000 |
| 14 | Basudin 40ND | đ/lít | 400.000 |
| 15 | DDVP | đ/lít | 400.000 |
| 16 | Summithion 50EL | đ/lít | 400.000 |
| 17 | Chổi quét (của máy quét) | đ/bộ | 2.000.000 |
| 18 | Dầu xả | đ/kg | 20.000 |
| 19 | Cát đen | đ/m3 | 38.905 |
| 20 | Xi măng | đ/kg | 836 |
| 21 | Đá dăm cấp phối | đ/m3 | 135.238 |
| 22 | Đá 4x6 | đ/m3 | 125.714 |
| 23 | Đá hộc | đ/m3 | 138.905 |
| 24 | A dao | đ/kg | 13.636 |
| 25 | Cây chống D60 (đk ngọn 3 - 3,5) | đ/cây | 21.818 |
| 26 | Dây kẽm 1mm | đ/kg | 13.273 |
| 27 | Đinh | đ/kg | 12.364 |
| 28 | Diezel | đ/lít | 13.091 |
| 29 | Đất mùn đen chộn cát mịn | đ/m3 | 110.000 |
| 30 | Nước ngọt | đ/lít | 10 |
| 31 | Nẹp gỗ 0,03x0,05 dài 3m | đ/cây | 12.000 |
| 32 | Nước máy | đ/m3 | 10.000 |
| 33 | Phân hữu cơ, phân ủ | đ/kg | 720 |
| 34 | Phân vô cơ | đ/kg | 3.000 |
| 35 | Sơn | đ/kg | 21.818 |
| 36 | Thuốc trừ sâu | đ/lít | 72.000 |
| 37 | Thuốc xử lý đất | đ/kg | 38.400 |
| 38 | Xăng | đ/lít | 14.536 |
| 39 | Cỏ | đ/m2 | 20.000 |
| 40 | Hoa giống | đ/cây | 7.000 |
| 41 | Băng dính | đ/cuộn | 6.000 |
| 42 | Bu lông M18 x 250 | đ/cái | 20.500 |
| 43 | Băng vải cách điện | đ/cuộn | 10.000 |
| 44 | Bóng cao áp Natri Sodium 150W E40T | đ/cái | 160.000 |
| 45 | Bộ mồi | đ/cái | 135.000 |
| 46 | Bảng điện cửa cột | đ/cái | 108.000 |
| 47 | Bóng đèn ống 1,2m | đ/cái | 15.000 |
| 48 | Bóng đèn sợi tóc 75 - 100W | đ/cái | 5.000 |
| 49 | Bàn chải sắt | đ/cái | 12.000 |
| 50 | Băng vải | đ/cuộn | 10.000 |
| 51 | Bộ điều khiển nhấp nháy 2 - 3 kênh | đ/bộ | 105.000 |
| 52 | Bộ điều khiển nhấp nháy ≥ 4 kênh | đ/bộ | 120.000 |
| 53 | Cát đổ bê tông | đ/m3 | 133.333 |
| 54 | Củi đun | đ/kg | 5.000 |
| 55 | Cần đèn chữ S, L ≤ 2,8m | đ/bộ | 470.855 |
| 56 | Cần đèn chữ S, L ≤ 3,2m | đ/bộ | 537.600 |
| 57 | Cần đèn chữ L, L 1,8m | đ/bộ | 405.000 |
| 58 | Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 1,5m | đ/bộ | 70.000 |
| 59 | Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 2m | đ/bộ | 88.000 |
| 60 | Cần đèn sợi tóc D48, L ≤ 2,5m | đ/bộ | 95.000 |
| 61 | Cần đèn sợi tóc D48, L > 2,5m | đ/bộ | 120.000 |
| 62 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 2,8m | đ/bộ | 300.000 |
| 63 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 3,2m | đ/bộ | 338.000 |
| 64 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 3,6m | đ/bộ | 374.000 |
| 65 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 3,8m | đ/bộ | 392.000 |
| 66 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 4m | đ/bộ | 410.000 |
| 67 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 4,4m | đ/bộ | 446.000 |
| 68 | Cần đèn D60 đơn nhúng kẽm, L ≤ 6m | đ/bộ | 595.000 |
| 69 | Cầu chì đuôi cá | đ/cái | 20.000 |
| 70 | Cáp 1 ruột, tiết diện 25mm2 | đ/m | 49.603 |
| 71 | Cáp 1 ruột, tiết diện 35mm2 | đ/m | 68.678 |
| 72 | Cáp treo 1 ruột, tiết diện 16mm2 | đ/m | 31.655 |
| 73 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16 + 1x10 | đ/m | 135.980 |
| 74 | Chấn lưu đèn thuỷ ngân cao áp 250w | đ/cái | 215.000 |
| 75 | Chổi sơn | đ/cái | 4.000 |
| 76 | Choá đèn cao áp MACCOT M125W | đ/cái | 1.388.569 |
| 77 | Choá đèn huỳnh quang | đ/bộ | 17.000 |
| 78 | Choá đèn sợi tóc | đ/bộ | 25.000 |
| 79 | Chụp liền cần | đ/bộ | 1.050.000 |
| 80 | Chụp đầu cột lợi dụng | đ/bộ | 836.000 |
| 81 | Cốt cơ thép fi 10mm | đ/cái | 7.000 |
| 82 | Cột đèn BTCT h=10,5m | đ/cột | 3.820.000 |
| 83 | Cột đèn BTCT h=8,4m | đ/cột | 1.870.000 |
| 84 | Cột đèn sân vư­ờn đế gang, cao 3,5m (có tay hoa văn) | đ/cột | 3.200.000 |
| 85 | Cột đèn thép nhúng kẽm h=10m | đ/cột | 3.456.000 |
| 86 | Cột đèn thép nhúng kẽm h=12m | đ/cột | 4.500.000 |
| 87 | Cột đèn thép nhúng kẽm h=8m | đ/cột | 2.794.000 |
| 88 | Cột đèn gang h=8m | đ/cột | 4.381.000 |
| 89 | Cột đèn gang h=10m | đ/cột | 5.588.000 |
| 90 | Cột đèn gang h=12m | đ/cột | 7.092.000 |
| 91 | Cửa cột | đ/cái | 105.000 |
| 92 | Chấn lưu đèn ống | đ/cái | 25.000 |
| 93 | Chụp ống phóng | đ/cái | 20.000 |
| 94 | Đá 1 x 2 | đ/m3 | 133.333 |
| 95 | Dây diện 1 x 1 | đ/m | 2.269 |
| 96 | Dây bọc 1 x 1,5 | đ/m | 3.290 |
| 97 | Dây buộc 1 x 1,5 | đ/m | 13.273 |
| 98 | Dây thép fi 6 | đ/m | 3.066 |
| 99 | Dây đồng 1,2 - 2mm | đ/m | 2.344 |
| 100 | Dây đồng 2,5mm2 | đ/m | 3.542 |
| 101 | Dây đồng bọc PVC 1x10mm2 | đ/m | 20.955 |
| 102 | Dây đồng bọc PVC 1x16mm2 | đ/m | 30.054 |
| 103 | Dây đồng bọc PVC 1x25mm2 | đ/m | 46.691 |
| 104 | Dây đồng bọc PVC 1x6mm2 | đ/m | 12.860 |
| 105 | Dây nhôm lõi thép (AC) 1x16mm2 | đ/m | 6.000 |
| 106 | Dây nhôm lõi thép (AC) 1x25mm2 | đ/m | 9.500 |
| 107 | Đầu cốt đồng M16 | đ/bộ | 5.000 |
| 108 | Đầu dây 1,5mm | đ/m | 7.000 |
| 109 | Đèn bóng 3W trang trí cây (100 bóng) | đ/dây | 200.000 |
| 110 | Đèn bóng ốc 10-25W | đ/bóng | 2.500 |
| 111 | Đèn cầu treo thuỷ tinh Ø300 | đ/bộ | 160.000 |
| 112 | Đèn chiếu sáng thảm cỏ | đ/bộ | 120.000 |
| 113 | Đèn dây rắn | đ/m | 22.000 |
| 114 | Đèn lồng | đ/bộ | 100.000 |
| 115 | Đèn nấm | đ/bộ | 1.577.858 |
| 116 | Đèn pha trên cạn | đ/bộ | 2.150.000 |
| 117 | Đèn pha dưới nước | đ/bộ | 3.024.000 |
| 118 | Đuôi E40 cao áp | đ/cái | 90.000 |
| 119 | Đuôi đèn ống | đ/cái | 25.000 |
| 120 | Đuôi đèn sợi tóc | đ/cái | 5.000 |
| 121 | Đèn ống viền khẩu hiệu, biểu t­ượng | đ/m | 25.000 |
| 122 | Dây thép fi 1,5 | đ/kg | 13.273 |
| 123 | Dây văng fi 4 | đ/m | 1.370 |
| 124 | Ghíp kẹp dây (ốc xiết cáp) | đ/cái | 15.000 |
| 125 | Giấy nhám | đ/tờ | 1.200 |
| 126 | giá đỡ tủ điện | đ/bộ | 545.000 |
| 127 | giẻ lau | đ/kg | 6.000 |
| 128 | Hộp nối cáp ngầm | đ/hộp | 200.000 |
| 129 | Kẹp treo trần | đ/bộ | 15.000 |
| 130 | Khung hoa văn khích thướt 1 x 2m | đ/bộ | 250.000 |
| 131 | Khung hoa văn khích thướt > 1 x 2m | đ/bộ | 350.000 |
| 132 | Lèo đèn đôi | đ/bộ | 180.000 |
| 133 | Lèo đèn ba | đ/bộ | 250.000 |
| 134 | Lốp choá đèn kép | đ/cái | 200.000 |
| 135 | Lốp choá đèn đơn | đ/cái | 120.000 |
| 136 | Lưới bảo vệ 40 x 50 | đ/m2 | 15.000 |
| 137 | Ma ní | đ/cái | 7.200 |
| 138 | Nhựa bitum | đ/kg | 12.000 |
| 139 | Néo chằng | đ/bộ | 390.000 |
| 140 | Que hàn | đ/kg | 13.636 |
| 141 | Quả cầu nhựa Ø500 | đ/quả | 80.000 |
| 142 | Quả cầu thuỷ tinh Ø400 | đ/quả | 400.000 |
| 143 | Sơn chống rỉ | đ/kg | 21.818 |
| 144 | Sơn bóng | đ/kg | 55.455 |
| 145 | Sắt Ø 4 | đ/m | 1.370 |
| 146 | Sơn trắng | đ/kg | 21.818 |
| 147 | Sơn đen | đ/kg | 21.818 |
| 148 | Sứ 104 | đ/cái | 5.000 |
| 149 | Sứ 102 | đ/cái | 5.000 |
| 150 | Sứ quả bàng | đ/cái | 2.000 |
| 151 | Tăng đơ Ø 14mm | đ/cái | 30.000 |
| 152 | Tiếp địa | đ/bộ | 204.000 |
| 153 | Tủ điện HTCS 1000x600x350 100A | đ/bộ | 10.500.000 |
| 154 | Tắc te | đ/cái | 3.000 |
| 155 | Xi măng PC40 | đ/kg | 819 |
| 156 | Xà 0,6m | đ/bộ | 120.600 |
| 157 | Xà dọc ≤ 1m | đ/bộ | 140.000 |
| 158 | Xà ngang ≤ 1m | đ/bộ | 201.000 |
| 159 | Xà ngang > 1m | đ/bộ | 201.000 |
| 160 | Xà đơn 1,2m | đ/bộ | 241.000 |
| 161 | Xà 0,4m | đ/bộ | 80.400 |
| 162 | Xà 0,3m | đ/bộ | 60.521 |
| II | Nhân công |  |  |
| 1 | Cấp bậc thợ bình quân 3/7 nhóm II | đ/công | 72.641 |
| 2 | Cấp bậc thợ bình quân 3,5/7 nhóm II | đ/công | 78.930 |
| 3 | Cấp bậc thợ bình quân 4/7 nhóm II | đ/công | 85.219 |
| 4 | Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7 nhóm II | đ/công | 92.766 |
| 5 | Cấp bậc thợ bình quân 5/7 nhóm II | đ/công | 100.313 |
| 6 | Cấp bậc thợ bình quân 3/7 nhóm III | đ/công | 77.986 |
| 7 | Cấp bậc thợ bình quân 3,5/7 nhóm III | đ/công | 84.905 |
| 8 | Cấp bậc thợ bình quân 4/7 nhóm III | đ/công | 91.823 |
| 9 | Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7 nhóm III | đ/công | 100.156 |
| 10 | Cấp bậc thợ bình quân 5/7 nhóm III | đ/công | 108.489 |
| III | Máy móc thiết bị |  |  |
| 1 | Xe hút bùn 3 tấn | đ/ca | 704.414 |
| 2 | Xe ôtô tự đổ 2,5 tấn | đ/ca | 559.304 |
| 3 | Xe ôtô tự đổ 4 tấn | đ/ca | 823.385 |
| 4 | Xe ép rác 1,2 tấn | đ/ca | 584.502 |
| 5 | Xe ép rác 2 tấn | đ/ca | 767.142 |
| 6 | Xe ép rác 4 tấn | đ/ca | 1.111.177 |
| 7 | Xe ép rác 7 tấn | đ/ca | 1.317.954 |
| 8 | Xe ép rác 10 tấn | đ/ca | 1.586.028 |
| 9 | Xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) | đ/ca | 1.680.714 |
| 10 | Xe tải thùng kín 1,5 tấn | đ/ca | 652.221 |
| 11 | Xe tải 4 tấn | đ/ca | 823.385 |
| 12 | Xe tải 7 tấn | đ/ca | 1.142.996 |
| 13 | Xe tải 10 tấn | đ/ca | 1.364.872 |
| 14 | Ô tô có cẩu tự hành 2,5T | đ/ca | 676.199 |
| 15 | Máy xúc công suất 16T/giờ | đ/ca | 940.545 |
| 16 | Máy ủi 140CV | đ/ca | 2.047.340 |
| 17 | Máy ủi 170CV | đ/ca | 2.699.815 |
| 18 | Máy đào 0,8m3 | đ/ca | 1.987.269 |
| 19 | Máy đóng cọc 1,8T | đ/ca | 1.040.577 |
| 20 | Máy đầm 9T | đ/ca | 696.273 |
| 21 | Tàu công suất 25CV | đ/ca | 1.223.755 |
| 22 | Xuồng công suất 4CV | đ/ca | 238.374 |
| 23 | Xe bồn tưới nước 5m3 | đ/ca | 762.973 |
| 24 | Xe bồn tưới nước 6m3 | đ/ca | 833.100 |
| 25 | Xe bồn tưới nước 8m3 | đ/ca | 1.005.163 |
| 26 | Xe bồn tưới nước 16m3 | đ/ca | 1.283.277 |
| 27 | Máy bơm nước chạy xăng 3CV | đ/ca | 138.832 |
| 28 | Máy bơm nước chạy xăng 5CV | đ/ca | 171.603 |
| 29 | Máy bơm nước điện 5KW | đ/ca | 110.663 |
| 30 | Máy bơm nước điện 1,5KW | đ/ca | 96.059 |
| 31 | Lò đốt bằng gas | đ/ca | 7.192.442 |
| 32 | Ô tô quét 7m3 | đ/ca | 1.096.196 |
| 33 | Ô tô hút phân loại 1,5 tấn | đ/ca | 352.207 |
| 34 | Ô tô hút phân loại 4,5 tấn | đ/ca | 1.013.854 |
| 35 | Máy cắt cỏ công suất 3CV | đ/ca | 111.561 |
| 36 | Xe thang cao 12m | đ/ca | 1.215.173 |
| 37 | Xe thang cao 18m | đ/ca | 1.409.784 |
| 38 | Cưa máy cầm tay | đ/ca | 103.174 |
| 39 | Cẩu 6,5T | đ/ca | 1.408.635 |
| 40 | Xe nâng - chiều cao nâng: tới 18m | đ/ca | 1.050.420 |
| 41 | Xe nâng - chiều cao nâng: tới 24m | đ/ca | 1.225.868 |
| 42 | Xe nâng - chiều cao nâng: tới12m | đ/ca | 869.820 |
| 43 | Xe nâng 5T | đ/ca | 574.021 |
| 44 | Máy hàn 23KW | đ/ca | 176.570 |
| 45 | Máy hàn 14KW | đ/ca | 146.105 |